## Slide 1
6.1 输入/输出接口概述
6.2 CPU与外设之间数据传送的方式
6.3 中断技术
6.4 8086/8088 中断系统
6.5 可编程中断控制器8259A
第6章 输入/输出与中断系统

## Slide 2: 学习要求
1.了解外设接口功能和基本接口；
2.掌握主机与外设之间的数据传送方式；
3.理解中断、中断源、中断工作过程、中断源识别、优先权排队和中断嵌套 ；
4.重点掌握8086中断系统及处理过程；
5.掌握中断控制器8259A的原理、初始化编程 和应用；

## Slide 3: 6.1.1 I/O接口
为什么需要I/O接口（电路）？
微机的外部设备多种多样
工作原理、驱动方式、信息格式、以及工作速度方面彼此差别很大
它们不能与CPU直接相连必须经过中间电路再与系统相连
这部分电路被称为I/O接口电路.
6.1 输入/输出接口概述
多种外设

## Slide 4: 6.1.1 I/O接口
6.1 输入/输出接口概述
什么是I/O接口（电路）？
I/O接口是位于系统与外设间、用来协助完成数据传送和传送控制任务的逻辑电路。
CPU
接口
电路
I/O
设备

## Slide 5: 6.1.1 I/O接口---主要功能
⑴ 对输入输出数据进行缓冲、隔离和锁存输出接口有锁存环节；输入接口有缓冲环节实际的电路常见：
  输出锁存缓冲环节、输入锁存缓冲环节
⑵ 对信号的形式和数据的格式进行直接处理：数字量、开关量、脉冲;
⑶ 对I/O端口进行寻址;
⑷ 与CPU和I/O设备进行联络.
6.1 输入/输出接口概述

## Slide 6: 6.1 输入/输出接口概述
CPU通过I/O接口与外设之间传递的信息种类：数据信息、状态信息和控制信息
1.数据信息：数字量、模拟量和开关量三种形式；
2.控制信息：CPU向外设发出的控制信号，CPU通过发送控制信息设置外设(包括接口)的工作模式、控制外设的工作。
3.状态信息： 外设或I/O接口表面当前的工作状态
对于输入设备，准备好(READY)信号的高低来表明待输入的数据是否准备就绪；
对于输出设备，忙(BUSY)信号的高低表示输出设备是否处于空闲状态，如为空闲状态，则可接收CPU输出的信息。
6.1.2 I/O接口----一般结构

## Slide 7
（一） 内部结构
6.1 输入/输出接口概述
6.1.2 I/O接口---一般结构
数据端口：用于数据信息I/O的端口。CPU通过数据接收端口输入数据，有的能保存外设发往CPU的数据；CPU通过数据输出端口输出数据，一般能将CPU发往外设的数据锁存。
状态端口：CPU通过状态端口了解外设或接口部件本身的状态；
控制端口：CPU通过控制端口发出控制命令，以控制接口部件或外设的动作。

## Slide 8
（二） 接口芯片的分类
6.1 输入/输出接口概述
6.1.2 I/O接口---一般结构
1.通用接口芯片 8255A ，8250
2.面向微机系统的专用接口芯片 8259A，8253
3.面向外设的专用接口芯片 8275, 8287
Notes: 面向外设的专用接口芯片，针对某外设而设计，仅用于某些特定的外设接口

## Slide 9
6.1 输入/输出接口概述
6.1.3 I/O端口的编址方式
端口地址：在微机系统中，每个端口分配有唯一的地址码
I/O端口的编址方式：
I/O端口与存储单元统一编址
I/O端口独立编址
1. 统一编址
  把外设接口与内存统一进行编址。各占据统一地址空间的不同部分。
  优点
    指令统一，灵活；
    访问控制信号统一。
  缺点
    内存可用地址空间减小
地址空间(共1MB)
内存地址
(960KB)
I/O地址
(64KB)
0
EFFFFH
F0000H

## Slide 10
6.1 输入/输出接口概述
6.1.3 I/O端口的编址方式
  2. 独立编址： 外设地址空间和内存地址空间相互独立。
  优点
    不占用空间；
    执行速度快。
  缺点
    要求独立的I/O指令;
    CPU 访问IO端口的寻址方式少。

## Slide 11
6.1 输入/输出接口概述
6.1.3 I/O端口的编址方式
80x86 CPU组成的微机系统都采用独立编址方式。在8086/8088系统中，共有20根地址线对内存寻址，内存的地址范围是00000H～FFFFFH；用地址总线的低16位对I/O端口寻址，所以I/O端口的地址范围是0000H～FFFFH。
内存
空间
I/O
空间
FFFFF
0
FFFF
80x86采用I/O端口独立编址

## Slide 12
一、程序控制传送方式
1、无条件传送方式
2、条件传送方式 ( 查询方式 )
二、 中断传送方式
三、 DMA（直接存储器存取）方式
( Direct Memory Access )
6.2 CPU与外设之间数据传送方式

## Slide 13
1．无条件传送方式 无条件传送流程
6.2 CPU与外设之间数据传送的方式
适用于总是处于准备好状态的外设
以下外设可采用无条件传送方式：
  开关
  发光器件(如发光二极管、7段数码管、灯泡等)
  继电器
  步进电机
优点：软件及接口硬件简单；
缺点：只适用于慢速简单外设，适应范围较窄。
认为外设已经准备就绪，直接与外设传送数据
6.2.1 程序传送方式
Notes: 继电器作用主要用于控制电路，通过继电器可实现用一路控制信号控制另一路或几路信号的功能，完成启动、停止、联动等控制，主要控制对象是接触器；接触器主要用于主电路，接触器的触头比较大，承载能力强，通过它来实现弱电到强电的控制，控制对象是电器。
继电器是一种电控制器件，是当输入量（激励量）的变化达到规定要求时，在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统（又称输入回路）和被控制系统（又称输出回路）之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中，它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种"自动开关".故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下，电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数，而不受负载变化的影响，当步进驱动器接收到一个脉冲信号，它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度，称为"步距角"，它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量，从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度，从而达到调速的目的。
步进电机是一种感应电机，它的工作原理是利用电子电路，将直流电变成分时供电的，多相时序控制电流，用这种电流为步进电机供电，步进电机才能正常工作，驱动器就是为步进电机分时供电的，多相时序控制器。

## Slide 14
2．查询传送方式 查询传送流程
在与外设进行传送数据前，CPU先查询外设状态，当外设
准备好后，才执行I/O指令，实现数据传送。
优点: 能保证主机与外设之间协调同步的工作，硬件线路比较简单，程序
也容易实现；
缺点：CPU的工作效率低；实时性差；
适用场合：适用于数据输入/输出不频繁且外设较少、对实时性要求不高。
6.2 CPU与外设之间数据传送的方式
6.2.1 程序传送方式

## Slide 15
查询传送方式流程

## Slide 16
6.2 CPU与外设之间数据传送的方式
含义:在中断方式下，外设向CPU申请服务的主动权，当输入设备将数据准备好，或者输出设备已做好接收数据的准备时，向CPU发出中断请求信号，要求CPU为其服务。若此时中断允许触发器是开放的，则CPU暂停目前的工作，与外设进行一次数据传输，等I/O操作完成以后，CPU继续执行原来的程序。中断传送方式一般适合于少量的数据传送。
优点:保证了CPU对外设的实时服务，使高速运行的CPU与速度参差不齐的各种外设之间形成了良好的匹配(并行工作)关系，确保了CPU的高效率。
缺点:为了实现中断传送，要求在CPU与外设之间设置中断控制器，增加硬件开销。
6.2.2 中断传送方式
Notes: 查询传送方式：是由CPU来查询外设的状态，CPU处于主动地位，而外设处于被动地位。
中断传送方式：则是由外设主动向CPU发出请求，等候CPU处理，在没有发出请求时，CPU和外设都可以独立进行各自的工作。
目前的微处理器都具有中断功能，而且已经不仅仅局限于数据的输入/输出，而是在更多的方面有重要的应用。

## Slide 17
6.2 CPU与外设之间数据传送的方式
场合： DMA传送方式是在存储器和外设之间、存储器和存储器之间直接进行数据传送(如磁盘与内存间交换数据、高速数据采集、内存和内存间的高速数据块传送等)。
特点：传送过程无需CPU介入，在传送时就不必进行保护现场等一系列额外操作，传输速度基本取决于存储器和外设的速度。
要求：DMA传送方式需要一个专用接口芯片DMA控制器(DMAC)对传送过程加以控制和管理。
过程：在进行DMA传送期间，CPU放弃总线控制权，将系统总线交由DMAC控制，由DMAC发出地址及读/写信号来实现高速数据传输。传送结束后DMAC再将总线控制权交还给CPU。
6.2.3 直接存储器存取(DMA)传送方式
Notes: 查询传送方式：是由CPU来查询外设的状态，CPU处于主动地位，而外设处于被动地位。
中断传送方式：则是由外设主动向CPU发出请求，等候CPU处理，在没有发出请求时，CPU和外设都可以独立进行各自的工作。
目前的微处理器都具有中断功能，而且已经不仅仅局限于数据的输入/输出，而是在更多的方面有重要的应用。

## Slide 18
6.2 CPU与外设之间数据传送的方式
6.2.3 直接存储器存取(DMA)传送方式
优点:传送速率很高，这对高速度大批量数据传送特别有效；
缺点:要求设置DMA控制器，电路结构复杂，硬件开销大。

## Slide 19
6.3 中断技术
6.3.1 中断概述----中断定义
所谓中断，是指这样一个过程：当CPU正在执行程序过程中，由于某一突然事件的发生，暂时中止正在执行的程序，转去处理突然发生的事件（执行中断服务程序），处理完毕，再返回原来被中止的程序继续运行。
中断申请
主程序
中断服务程序
中断示意图
响应中断
返回主程序
继续主程序

## Slide 20
6.3.1 中断概述---中断源
定义：引起中断的原因或发出申请中断的来源
外部中断 外部设备请求中断
（硬件中断） 实时时钟请求中断
故障请求中断
内部中断：执行指令产生中断
（软件中断）
6.3 中断技术

## Slide 21
6.3 中断技术
6.3.2 中断处理过程
经中断排队后，CPU收到一个当前申请中断的中断源中优先级别最高的中断请求信号，如果满足条件，则中止执行现行程序，响应中断请求。
满足什么条件？

## Slide 22
6.3 中断技术
6.3.2 中断处理过程
1.中断源向CPU发中断请求信号的条件
(1)设置中断请求触发器；
(2)设置中断屏蔽触发器。
2. CPU响应中断源的条件
(1)无DMA的访问方式；
(2)CPU开中断（IF=1）允许相应可屏蔽中断；
(3)CPU在现行指令结束后响应中断；
(4)中断工作方式控制字OCW1 对应为0允许中断。

## Slide 23
6.3 中断技术
6.3.2 中断处理过程
3. 响应过程需要完成的内容
(1)自动完成关中断，使IF=0；禁止接收其他中断请求；
(2)保留断点，CS，IP自动压入堆栈保留，作为返回断点；
(3)保护现场，保护主程序所用寄存器内容以及状态；
(4)给出中断服务程序的入口地址;
(5)中断关闭，恢复现场；
(6)执行中断服务程后开中断，安排返回指令，返回断点 IRET。

## Slide 24
6.3 中断技术
6.3.2 中断处理过程
（1）关中断
（2）保留断点
（3）保护现场
（4）转入相应的中断服务程序
（5）恢复现场
（6）开中断与返回

## Slide 25
6.3 中断技术
6.3.2 中断处理过程
总结：中断处理满足的条件
有中断请求信号；
中断请求没有被屏蔽；
CPU影响中断请求；
CPU在现行指令执行结束响应中断。

## Slide 26
6.3 中断技术
6.3.3 中断优先权
1.软件确定中断优先权

## Slide 27
6.3 中断技术
6.3.3 中断优先权
1.软件确定中断优先权
优点：软件决定优先权，查询的次序即为优先权次序；
缺点：中断响应速度慢，服务效率低，尤其是在中断源较多的情况下。
2. 硬件方式
采用专用中断管理接口芯片--8259A
特点： 速度快，但是硬件系统复杂

## Slide 28
6.4 8086/8088中断系统
6.4.1 中断系统的定义和种类
中断系统分类
中断系统：为了实现中断而设置的各种硬件和软件；
中断系统功能：能响应中断、处理中断和返回；
能实现优先权排队；高级中断源能中断低级的中断处理

## Slide 29
6.4 8086/8088中断系统
6.4.1 中断种类
1.外部中断
外部中断是由于CPU外部提出中断请求引起的中断；
利用外部中断，微机系统可以实时响应外部设备的数据传输请求，能够及时处理外部事件。
分为：
可屏蔽中断；
非可屏蔽中断。

## Slide 30
6.4 8086/8088中断系统
6.4.1 中断种类
1) 可屏蔽中断INTR:可屏蔽中断请求信号从INTR引脚送往CPU，高电平有效，受IF标志位屏蔽，当IF=1，允许CPU接受外部中断请求；IF＝0时，所有外部中断CPU均不予响应。 可使用中断控制器管理多个硬件中断源
1.外部中断
2) 非屏蔽中断NMI:整个系统只有一个非屏蔽中断，它不受IF标志位的屏蔽。出现在NMI上的请求信号是上升沿触发的，一旦出现，CPU将予以响应。非屏蔽中断一般用于紧急故障处理。

## Slide 31
6.4 8086/8088中断系统
6.4.1 中断种类
2.内部中断
（1）INT n 中断指令
（2）处理CPU某些错误的中断
除法错中断
溢出中断INTO
（3）为调试程序设置的中断
单步中断
断点中断
内部中断是由于8086/8088 CPU执行指令引起的程序中断

## Slide 32
6.4 8086/8088中断系统
6.4.1 中断种类
3 .中断优先级
8086/8088中断源的优先级顺序由高到低依次为：
软件中断
--除法错中断
--- INT n
----INTO
非屏蔽中断 NMI
可屏蔽中断INTR 单步中断

## Slide 33
6.4 8086/8088中断系统
6.4.2 中断向量表
1.中断向量表结构
中断向量表：中断服务子程序的入口地址
从00000H到003FFH区域，大小为1K空间,共256个中断向量。
每个入口地址占用4个字节,低字为段内偏移，高字为段基址
根据中断类型号获得中断服务程序入口＝4×n 。

## Slide 34
6.4 8086/8088中断系统
中断类型号和中断服务子程序的入口地址之间的关系
例: INT 12H在中断矢量表中的物理地址？ 48H
INT 8 中断服务程序首地址在中断矢量表中的物理地址? 20H
6.4.2 中断向量表
1.中断向量表结构

## Slide 35
6.4 8086/8088中断系统
2.中断服务程序入口地址装入
（1）用传送指令直接将中断服务程序首地址置入矢量表中。
设中断类型号为60H(此类型号对应的矢量表地址为从0180H开始的四个连续存储单元)。程序段如下：
XOR AX，AX
MOV DS，AX
MOV AX，OFFSET INT 60
MOV DS：[0180H]，AX ；置服务程序偏移地址：60H*4
MOV AX，SEG INT 60
MOV DS：[0180H+2]，AX ；置服务程序所在代码段的段地址
6.4.2 中断向量表

## Slide 36
6.4 8086/8088中断系统
2.中断服务程序入口地址装入
中断类型号 n 送入AL;中断服务子程序的入口偏移地址送入DX;中断服务子程序的入口段地址送入 DS. 相应的程序如下：
PUSH DS
MOV DX，OFFSET INTPUT
MOV AX , SEG INTPUT
MOV DS,AX;
MOV AL, n
MOV AH,25H
INT 21H;
POP DS
6.4.2 中断向量表
（2）采用DOS系统功能调用（功能号是25H），实现置入中断向量的操作

## Slide 37
6.4 8086/8088中断系统
6.4.3 中断处理过程
8086/8088 CPU中断处理的基本过程
Notes: TF是单步工作指令

## Slide 38
6.4 8086/8088中断系统
6.4.3 中断处理过程
可屏蔽中断的响应和处理过程

## Slide 39
中断响应时序
6.4 8086/8088中断系统
6.4.3 中断处理过程（8088系统）
中断响应时序中有2个连续的中断响应周期：
第1个中断响应周期，CPU输出INTA负脉冲，表示CPU响应外设中断请求；
第2个中断响应周期，CPU又输出INTA负脉冲，通知外设向数据线上送一个字节的中断类型码。

## Slide 40: 6.4 中断以及中断系统习题
4. 对汇编语言中断服务程序描述正确的是( )
A.中断服务程序需要主程序调用才能执行。
B.中断服务程序应该写在主程序循环体的外面。
C.定时中断服务程序对中断服务程序本身的执行时间没有严格要求。
D.中断服务程序需要用户保存断点。
Notes: 答案：B

## Slide 41: 6.4 中断以及中断系统习题
2、在计算机系统中不属于外部中断源的是( )
A.键盘 B.除法溢出 C.打印机 D.定时器
3、在8086系统中利用8259 管理的是外部（设备？）中断，2片8259级联最多可管理（32？）个中断源。
4、中断类型号是24H的中断向量存放在（）的存储单元。
5、响应NMI请求的必要条件是（ ）。
A. IF=1 B. IF=0 C.一条指令结束 D. 无INTR请求
Notes: 0000：0090H--0000:0093H C

## Slide 42
6.5 8259A中断控制器
IR0
IR7
::
中断请求寄存器IRR
优先级别判别器PR
服务寄存器
ISR
中断屏蔽寄存器 IMR
控 制 逻 辑
数据总线缓冲器
读 / 写逻辑
级连缓冲 / 比较器
INTA
INT
DB
RDWRA0
CS
CAS0CAS1CAS2
SP / EN
内部总线
6.5.1 8259A内部结构及中断过程
1.8259A 内部结构
CPU
INTR

## Slide 43
中断请求寄存器（IRR）
  存放外部中断源发出的中断请求信号，具有锁存功能
正在服务寄存器（ISR）
  存放正在被服务的中断请求信号，中断嵌套时，有多个比特同时被置“1”
中断屏蔽寄存器（IMR）
  “0”允许中断；“1”屏蔽中断
优先权分析器（PR）
  把IRR的内容与ISR的内容进行比较，响应优先级高的中断
6.5 8259A中断控制器
6.5.1 8259A内部结构及中断过程
1. 8259A 内部结构

## Slide 44
数据总线缓冲器
  三态双向8位缓冲器作为与系统总线的接口
读/写控制逻辑
RD
WR
一条地址线A0
（两个口地址）
级联缓冲器/比较器（CAS2~CAS0）
  用于存储和比较从片中所有8259的标识号
6.5 8259A中断控制器
6.5.1 8259A内部结构及中断过程
1.8259A 内部结构

## Slide 45
6.5 8259A中断控制器
6.5.1 8259A内部结构及中断过程
2. 8259A 中断过程

## Slide 46
6.5 8259A中断控制器
6.5.1 8259A内部结构及中断过程
INTA#(1)，8259A主要完成以下动作：
禁止新的IRR请求；
ISR相应位置位；
IRR相应位清零。
多片8259时主向从发级联地址
INTA #(1) ， 8259A主要完成以下动作：
类型码送数据总线，多片时由从片发中断类型码；
在中断自动结束方式下，清除ISR相应位复位。
2. 8259A 中断过程

## Slide 47
6.5 8259A中断控制器
6.5.2 8259A的引脚及功能
8259A 的引脚图
D7~D0：和数据总线相连，实现和CPU数据交换
INT：和CPU的INTR相连，向CPU发中断请求
INTA：接收CPU的中断应答信号（两个负脉冲）
A0：命令选择地址（端口地址）。
IR7~IR0：接收外设的中断请求
CAS2~CAS0：输入输出级联线
SP/EN：此引腿是双向的（是否缓冲方式工作）， 作为输入(非缓冲方式)：
决定本片是主片(=1)还是从片（=0）； 作为输出（缓冲方式）：使数据总线驱动器启动

## Slide 48
6.5 8259A中断控制器
6.5.3 8259A的工作方式
(1)全嵌套方式
中断请求按优先级IR0→IR7进行处理，IR0的优先级最高。
(2)特殊全嵌套方式
特殊全嵌套和正常全嵌套方式基本相同，只有一点不同，即当处理某一级中断时，如果有同级的中断请求，那么也会给予响应.
注意：特殊全嵌套方式一般用于8259A级联系统的主片中
1、设置优先级的方式

## Slide 49
6.5 8259A中断控制器
6.5.3 8259A的工作方式
1、设置优先级的方式
(3)优先级自动循环方式
一开始的最高优先级是IR0，优先级队列是变化的，一个设备受到中断服务后，它的优先级自动降为最低，后面一次变成最高
(4)优先级特殊循环方式(指定优先级循环方式)
由OCW2来决定该方式与优先级自动循环方式相比，只有一点不同，一开始的最低优先级是由编程确定的。确定IR5是最低，则IR6最高（确定最低的优先级别）

## Slide 50
6.5 8259A中断控制器
6.5.3 8259A的工作方式
2、屏蔽中断源的方式
(1)普通屏蔽方式：
通过OCW1对中断屏蔽寄存器中的某一位置1，某一级中断
受到屏蔽，这一级就不会有响应；
(2) 特殊屏蔽方式：
通过OCW1对中断屏蔽寄存器中本级中断的对应位置1，
同时使当前中断服务寄存器中的对应位清0，开放其他级
别较低的中断；

## Slide 51
6.5 8259A中断控制器
6.5.3 8259A的工作方式
3、结束中断处理方式
(1)中断自动结束方式
在该方式下，当第二个中断响应脉冲INTA送到8259A后，8259A就会自动清除当前中断服务寄存器ISR中的对应位。
(2)中断结束命令方式
①一般EOI命令，普通EOI命令自动把ISR中优先级最高的非零IR位复位，适用于全嵌套情况;
②特殊EOI命令，在非全嵌套情况下，特殊EOI命令应指出要清除ISR中的哪一位，适用于任何优先级方式

## Slide 52
6.5 8259A中断控制器
6.5.3 8259A的工作方式
4、 连接系统总线的方式
(1)缓冲方式：
在多片8259A级联的大系统中，8259A通过总线驱动器和数据总线相连，SP#/EN端输出一个低电平作为总线驱动器的启动信号；
(2)非缓冲方式：
单片8259A时或在不太大的系统中，将8259A直接与数据总线相连，SP#/EN#作为输入。

## Slide 53
6.5 8259A 中断控制器
6.5.3 8259A的工作方式
5、中断触发方式
(1)边沿触发方式：
该方式以IR端上出现由低电平向高电平的跳变作为中断请求信号，跳变后高电平一直保持，直到被响应。
(2)电平触发方式：
该方式以IR端上出现的高电平作为中断请求信号。请求一旦被响应，该高电平信号应及时撤除。

## Slide 54
6.5 8259A中断控制器
6.5.4 8259A的编程
初始化命令字（有4个初始化命令字ICW）
  芯片控制（工作方式设置） ICW1
  中断类型号 ICW2
  级联方式 ICW3
  方式控制初始化命令字 ICW4
操作命令字（有3个操作命令字OCW）
  中断屏蔽字 OCW1
  中断优先级以及中断结束方式 OCW2
  中断查询OCW3

## Slide 55
6.5 8259A中断控制器
6.5.4 8259A编程
1、初始化编程--初始化命令字
0
IC4
S
×
LTIM
1
×
×
×
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
A0
1：单片（不要ICW3）
0：级连（要ICW3）
1：电平触发
0：沿触发
特征位
偶数地址端口地址线的状态
8086 CPU，D7，D6，D5，D2任意，D0为1
(1) ICW1 ---芯片控制初始化命令字

## Slide 56
6.5 8259A中断控制器
6.5.4 8259A的编程
1、初始化编程--初始化命令字
(2) ICW2（设置中断类型号基值）
1
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
A0
L0
L1
L2
T3
T4
T5
T6
T7
IR的编码，8259A自
动填入 决定中断引脚 接入信号
中断类型码的高5位
例如： ICW2是40H，8259A的IR0到IR7分别为多少？
ICW2是45H，8259A的IR0到IR7分别为多少？
奇数地址端口地址线的状态

## Slide 57
6.5 8259A中断控制器
6.5.4 8259A的编程
1
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
A0
(3) ICW3（级连时用，单片不用）
1
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
A0
主片8259A：
从片8259A：
S7
S6
S5
S4
S3
S2
S1
S0
Sn = 1 表示主片的IRn接从片
Sn = 0 表示主片的IRn未接从片
0
0
0
0
0
ID2
ID1
ID0
从片连主片IRn 的序号
000 IR0
001 IR1
111 IR7
………..
1 初始化编程--初始化命令字
奇数地址端口地址线的状态

## Slide 58
6.5 8259A中断控制器
6.5.4 8259A的编程
1
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
A0
(4) ICW4 (方式控制初始化命令字)
μPM
0
0
0
SFNM
BUF
M/S
AEOI
1：AEOI
0：正常中断，要求CPU发EOI命令复位
= 非缓冲
1 0 = 从片缓冲
1 1 = 主片缓冲
1：特殊完全嵌套
0：非特殊全嵌套
0
1 初始化编程--初始化命令字
奇数地址端口地址线的状态

## Slide 59
6.5 8259A中断控制器
6.5.4 8259A的编程
1 初始化编程--初始化命令字
8259A的初始化流程的说明:
ICW1必须写入偶地址，ICW2~ICW4必须写入奇地址
ICW1~ICW4的设置次序是固定的
ICW1和ICW2必须设置，在级联方式下，设置ICW3（主、从片均设置），在8086/8088系统或需要设置特殊全嵌套方式、缓冲方式、中断自动结束方式情况下，设置ICW4

## Slide 60
6.5 8259A中断控制器
6.5.4 8259A的编程--练习题
（1）练习题：8086单片8259A，中断申请上升沿触发，端口地址是20H，21H
ICW1是什么，并写出初始化的指令？
（2）练习题：ICW2 是20H，则8259A的8个对应中断类型码是多少？
（3）练习题：ICW3=OFH .在8259A中表示什么？
（4）练习题：在8086微机系统中，主片8259A的IR2和IR6引脚接从片，
主片8259A的ICW3的初始化命令字设置是多少？
总的习题：8086 或是8088 系统内1片8259A，中断请求信号是电平触发，中断
类型码是40H，中断优先级管理采用全嵌套，中断结束方式为一般中断结束方式
系统中未使用数据缓冲器，系统分配给8259A的端口号是3F00和3F01H完成对
8259A的初始化？

## Slide 61
6.5 8259A中断控制器
6.5.4 8259A的编程
2、 工作方式编程--操作命令字
(1) OCW1（中断屏蔽操作命令字）
1
A0
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
M7
M6
M5
M4
M3
M2
M1
M0
Mn = 1禁止中断（屏蔽），Mn = 0 允许中断
奇数地址端口地址线的状态

## Slide 62
6.5 8259A中断控制器
6.5.4 8259A的编程
2、 工作方式编程---操作命令字
(2) OCW2（设置优先级循环方式和中断结束方式操作命令字）
0
R
SL
EOI
0
0
L2
L1
L0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
…….
IR0 IR1 IR7
中断源编码
特征位
1: 中断结束(EOI)
1: 中断源控制位
1:优先级自动循环
偶数地址端口地址线的状态

## Slide 63
6.5 8259A中断控制器
6.5.4 8259A的编程
总结：OCW1必须写入奇地址，OCW2必须写入偶地址任何时间都可以写入，没有顺序要求，可写入多次;
练习：若为8086系统,8259A的优先级别是IR3--IR2；编程命令字 ？
2 工作方式编程--操作命令字

## Slide 64: 6.5 8259A --练习
1. 下面是关于可编程中断控制器8259A的叙述，其中错误的是（ ）
A.8259A具有优先级管理的功能。
B.8259A具有辨认中断源的功能。
C.8259A提供给CPU的中断矢量号是通过数据总线传送的。
D.8259A具有向CPU提供中断向量的功能 。
Notes: 答案是 D

## Slide 65: 6.5 8259A --练习
2、若8259A工作在优先级自动循环方式，则IRQ4的中断请求被响应并且服务完毕后，优先权最高的中断源是 （ ）。
A.IRQ3 B.IRQ5 C.IRQ0 D.IRQ4
3．PC/XT机中若对从片8259A写入的ICW2是70H，则该8259A芯片的IRQ5的中断矢量存储的地址是（ ）（注：先算类型号，再*4得到）
A.75H B.280H C.300H D.1D4H
Notes: 答案 B D

## Slide 66: 6.5 8259A --练习
4、AT机中如果对从片8259写入的ICW2=70H，则IR5的中断类型码是（）。
A、103H B、0D0H C、76H D、75H
5、8086 CPU接收到中断类型码后，将它左移（ ）位，形成中断向量的起始地址。
A.2 B.4 C.8 D.10
Notes: D A

## Slide 67: 6.5 8259A --练习
6、PC机采用向量中断方式处理8级外中断，中断号依次为08H～0FH，在PAM 00：2CH元开始依次存放23H、FFH、和OOH,FOH，4个字节，该向量对应中断号和中断程序入口（）
A.OCH,23FFH:00F0H C.OBH,00FOH:23FFH
B.OBH,F000H:FF23H D.OCH,F000H:FF23H
Notes: 分析：00：2CH单元的物理地址＝0002CH＝0000 0000 0000 0010 1100B
逻辑右移两位，得1011B＝BH，即中断类型号为11。
由RAM 00：2CH单元开始依次存放23H、FFH、00H和FOH4个字节知，中断服务程序入口地址为F000：FF23H

## Slide 68: 6.5 8259A --练习
7、当用Intel 8259A 作为中断控制器时，在外部可屏蔽中断的服务程序中，要用EOI命令（中断结束命令）是因为（ ）。
A.要用它来清除中断请求，以防止重复进入中断程序
B.要用它屏蔽已被服务了的中断源，使其不再发出请求
C．要用它来重新配置8529A中断控制器
D.要用它来清除中断服务寄存器中的相应位，以允许同级或较高级中断能被服务
Notes: D

## Slide 69: 6.5 8259A --练习
8、当用Intel 8259A中断控制器时，其中断服务程序要用EOI命令因为( )。
A.用它屏蔽该正在被服务的中断，使其不再发出中断请求
B.用它来清除该中断服务寄存器中的对应位，以允许同级或低级的中断能被响应
C.用它来清除该中断服务寄存器中的对应位，以免重复影响该中断。
9、中断入口地址表的功能是什么？已知中断类型码分别为84H，它们的中断入口在中断入口地址表的什么位置上？
Notes: B a

## Slide 70: 6.5 8259A --练习
9、中断入口地址表的功能是什么？已知中断类型码分别为84H，它们的中断入口在中断入口地址表的什么位置上？
答：中断入口地址表的功能是存放中断服务程序的入口地址。
84H（1000 0100 B）的中断入口在中断入口地址表的0010 0001 0000 B，即0210 H处，即其偏移地址放在0210H和0211H两个单元中，而段地址放在0212H和0213H两个单元中。

## Slide 71: 6.5 8259A --练习
11、若8086系统中使用1片8259A，中断请求信号采用边沿触发方式。中断类型号为08H～0FH，采用完全嵌套、中断非自动结束方式。8259A在系统中的连接采用非缓冲方式，它的端口地址为0FFFEH、0FFFCH。请画出系统连接图及编写初始化8259A的程序段。

## Slide 72: 6.5 8259A --练习
初始化8259A的程序段如下：
CLI
MOV AL, 13H ；初始化ICW1
MOV DX, OFFFCH ；1片8259A、边沿触发
OUT DX, AL
MOV AL, 08H ；初始化ICW2
MOV DX, OFFFEH ；中断类型号为08H～0FH
OUT DX, AL
MOV AL, 01H ；初始化ICW4
OUT DX, AL ；全嵌套、中断非自动结束、非缓冲
MOV AL, 00H ；初始化OCW1
OUT DX, AL ；8259A全部开中断
STI

## Slide 73: 6.5 8259A --练习
12、某系统内有8个INTR 外中断源，用一片8259A管理8级中断源。设8259A占用地址24H、25H，各中断源的类型码为40H，各级中断对应的服务程序入口地址CS：IP分别为1000H：0000H。试写出初始化程序，并编程向中断向量表中置入各中断向量。

## Slide 74: 6.5 8259A --练习
CLI
MOV AL, 13H ；初始化ICW1
OUT 24H, AL ；1片8259A、边沿触发
MOV AL, 40H ；初始化ICW2
OUT 25H AL ；中断类型号为40H～47H
MOV AL, 01H ；初始化ICW4
OUT 25H, AL ；全嵌套、中断非自动结束、非缓冲
MOV AL, 00H ；初始化OCW1
OUT 25H, AL ；8259A全部开中断
PUSH ES ；向中断向量表中置入各中断向量
MOV AX, 0000H ；中断向量表在内存的0段
MOV ES, AX
MOV BX, 40H*4
MOV WORD PTR ES:[BX], 0000H
MOV WORD PTR ES:[BX+2], 1000H
POP ES
STI