## Slide 1: 第 2 章 8086微处理器

## Slide 2: 第 2 章 8086微处理器
2-1 8086 CPU结构
2-2 8086 CPU的引脚及其功能
2-3 8086 存储器组织
2-4 8086 系统配置
2-5 8086 CPU时序

## Slide 3: 学 习 目 的
通过对本章的学习，应该能够达到下列要求：
掌握8086的编程结构
说明8086CPU的工作特点
了解8086CPU的引线
分析8086CPU基本总线周期时序

## Slide 4: 重点
8086CPU的编程结构，总线接口单元和执行单元的动作管理
8086CPU的引线
8086CPU基本总线周期各个T状态的作用
存储器与I/O接口的读写时序
难点
8086的寄存器结构以及时序
学 习 目 的

## Slide 5: 2-1 8086 CPU结构
8086内部寄存器，为16位。
1、8086有16位数据线，与地址线A0-A15兼用；20位地址线,寻址空间达到1MB。
2、8088有8位数据线，与地址线A0-A7兼用；引脚28、34信号功能与8086稍有不同。

## Slide 6: 8086的内部结构
8086CPU内部结构分成两部分:
总线接口部件BIU:
总线接口单元BIU，负责控制CPU与存储器和I/O接口读写。
执行部件EU:
执行单元EU从指令队列中取出指令并执行。
特点：
两级流水线。取指部分和执行指令部分分开进行，提高了速度。

## Slide 7: 2-1 8086 CPU结构
执行部件
总线接口部件
通用寄存器
指针和变址寄存器
SP：堆栈指针，其内容与堆栈段寄存器SS的
内容一起，提供堆栈操作地址。
BP：基址指针：构成段内偏移地址的一部分.
SI:（Source Index）：SI含有源地址意思,产
生有效地址或实际地址的偏移量。
DI:（Destination Index）：DI含有目的意思,
产生有效地址或实际地址的偏移量。
算术逻辑单元ALU：
主要是加法器。大部分指令
的执行由加法器完成。
标志寄存器：
16位字利用了9位。 标志分两类：
状态标志（6位）:反映刚刚完成的操作结果情况。
控制标志（3位）:在某些指令操作中起控制作用。

## Slide 8
20位地址加法器
四个段寄存器：CS、DS、SS、ES
CS管理代码段;DS管理数据段
SS管理堆栈段;ES管理附加段.
16位的指令指针寄存器IP：
IP中的内容是下一条指令
对现行代码段基地址的偏移量，
6字节的指令队列
指令队列共六字节，总线接
口部件BIU从内存取指令，
取来的总是放在指令队列中；
执行部件EU从指令队列取指
令，并执行。

## Slide 9: 总线接口部件BIU
功能：控制存储器或IO接口与CPU的信息传送，地址形成、取指令、指令排队、读/写操作、总线控制。16位双向数据总线和20位地址总线，以及读写与总线控制信号。
主要包括5个部分：
（1）四个段寄存器：(CS.DS.ES.SS)
CS：16位的代码段寄存器，代码段首地址高16位；
DS：16位的数据段寄存器，数据段首地址高16位；
ES：16位的扩展段寄存器，扩展段首地址高16位；
SS：16位的堆栈段寄存器，堆栈段首地址高16位。

## Slide 10
（2）16位的指令指针寄存器IP
IP中的内容是下一条指令对现行代码段基地址的偏移量，与段寄存器CS的内容一起形成取指令的物理地址。
（3）20位物理地址加法器
将16位的逻辑地址变换成读/写存储器、外设所需要的20位物理地址。
（5）总线控制逻辑 发出读/写控制信号以及总线控制信号。
（4）6字节的指令队列 预存6字节的指令代码，等待EU处理。
总线接口部件BIU

## Slide 11: 8086的内部结构
怎样用16位寄存器表示20位地址信息？
存储器是以字节（BYTE）为单位存储信息，存储器的通用单位为字节。
由于8086访问内存要20位地址(1MB），而执行部件EU中所有寄存器和内部数据总线均为16位， 只能提供16位地址，只能寻址216 =64KB。因此，把1MB存储空间分为若干个“逻辑段”(Segment) ，每个段最多可管理64KB空间。
一个段的最小长度是16字节。
段与段之间可以是分开的、连续的、重叠的甚至重合。任何一个存储单元都可以定义在一个段或多个段中。

## Slide 12
一个存储单元的实际地址y用它所在段的起始地址以及相对于段起始地址的16位偏移量d表示，y=x+d。改变偏移量可在段内64kB范围移动。改变起始地址x可以使整个段在1MB空间浮动。
段起始地址x是20位二进制数，规定它的最低4位二进制数规定等于0，这样起始地址只有高16位二进制数需要指定，将其存放在16位段寄存器中，称为段基址。把段基址左移4个二进制位，相当于乘以十进制数16，即得到段起始地址。
起始地址
偏移量d
段内偏移地址
实际地址y
物理地址
8086的内部结构

## Slide 13
16位段基址 0000
+
16位偏移地址
20位物理地址
段寄存器提供高16位，而低4位补0，二进制0，得起始地址
物理地址形成算法：段寄存器 × 16 + 偏移地址
存储单元实际20位地址称物理地址。用段基址和偏移地址表示的地址信息，称为逻辑地址，写为段基址 : 偏移地址，编程时采用逻辑地址。
给定逻辑地址，可唯一地确定一个物理地址；但给定物理地址，存在无数个逻辑地址！！
8086的内部结构

## Slide 14
段的分配：
0150H
1CD0H
4200H
B000H
64K代码
64K堆栈
64K数据
64K附加
CS
SS
DS
ES
0150:0000H
0150:FFFFH
8086的内部结构

## Slide 15: 例 题
例：逻辑地址1000H : 501AH对应的物理地址
1 0 0 0 0
+ 5 0 1 A
1 5 0 1 A

## Slide 16
例2 、CS=2000H，最大寻址空间可达多少? 物理地址范围是多少？
CS左移四位：2000 0H
IP的内容：0 0 0 0~FFFF H
2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 + F F F F
2 0 0 0 0 2 F F F F
物理地址：2 0 0 0 0 H~2 F F F F H
64K
例 题

## Slide 17: 逻辑地址的来源
操作类型 | 隐含段地址 | 替换段地址 | 偏移地址
取指令 | CS | 无 | IP
堆栈操作 | SS | 无 | SP
BP间接寻址 | SS | CS、DS、ES | 有效地址
存取变量 | DS | CS、ES、SS | 有效地址
源字符串 | DS | CS、ES、SS | SI
目标字符串 | ES | 无 | DI
表2-1 逻辑地址来源

## Slide 18: 指令队列操作
总线接口部件BIU根据当前的CS和IP的值，形成20位物理地址，从其指定的存储单元取指令代码，放在指令队列中
指令指针IP的值由BIU自动修改，始终等于下一条指令在现行代码段的偏移地址；
执行部件EU从指令队列取指令码，进行指令译码和执行指令，取指令与执行指令可同时进行；
当指令队列中有2个或2个字节以上空余时，BIU自动将指令取到队列中。
指令队列已满，BIU与EU又无总线请求时, 总线接口部件进入空闲状态
执行转移指令、调用指令、返回指令时，BIU自动清除指令队列，然后从新地址取指令，并立即送给EU，然后再从新单元开始，重新填满队列

## Slide 19
指令队列操作

## Slide 20
指令队列操作

## Slide 21
指令队列操作

## Slide 22
指令队列操作

## Slide 23
指令队列操作

## Slide 24
指令队列操作

## Slide 25
指令队列操作

## Slide 26
指令队列操作

## Slide 27
指令队列操作

## Slide 28
指令队列操作

## Slide 29
指令队列操作

## Slide 30
指令队列操作

## Slide 31
指令队列操作

## Slide 32
指令队列操作

## Slide 33
指令队列操作

## Slide 34
指令队列操作

## Slide 35
指令队列操作

## Slide 36
指令队列操作

## Slide 37
指令队列操作

## Slide 38
指令队列操作

## Slide 39
指令队列操作

## Slide 40
指令队列操作

## Slide 41
指令队列操作

## Slide 42
指令队列操作

## Slide 43
指令队列操作

## Slide 44
指令队列操作

## Slide 45
指令队列操作

## Slide 46
指令队列操作

## Slide 47: 执行部件EU（Execution Unit）
（1）四个16位数据寄存器：
AX、BX、CX、DX，每个16位寄存器可作8位寄存器。
16位 8位 8位
AX → AH AL
BX → BH BL
CX → CH CL
DX → DH DL
可进行16位数据运算——字运算；8位数据运算——字节运算

## Slide 48
（2）指针和变址寄存器
二个指针寄存器：
SP：堆栈指针：永远指向系统栈最上面一个栈帧的栈顶。
BP：基址指针：永远指向系统栈最上面一个栈帧的底部。
二个变址寄存器:
SI:（Source Index）：SI含有源地址意思，产生有效地址或实际地址的偏移量。
DI:（Destination Index）：DI含有目的意思，产生有效地址或实际地址的偏移量。
执行部件EU（Execution Unit）

## Slide 49
（3）算术逻辑单元ALU：
主要是加法器。大部分指令的执行由加法器完成，8位字节运算和16位字运算。
（4） 标志寄存器：
16位字利用了9位，标志分两类：
  状态标志（6位）：反映刚刚完成的操作结果的特点。
  控制标志（3位）：在某些指令操作中起控制CPU行为的作用。
执行部件EU（Execution Unit）

## Slide 50
标志位：反映指令执行结果的特征
（1）进位标志CF:
本次运算结果的最高位向更高位有进位或借位时，CF=1，否则CF=0；
最高位：16位运算（字运算）时指D15，8位运算（字节）时指D7。
（2）辅助进位标志AF:
本次运算结果的最低4位向更高位有进位或借位时, AF=1，否则AF=0；
不论是字运算还是字节运算，都是指D3位向D4位的进位或借位；
执行部件EU（Execution Unit）

## Slide 51
（3）奇偶校验标志PF:
本次运算结果的低8位有偶数个“1”时，PF=1，否则PF=0；
不论是字运算还是字节运算，PF都只与运算结果的低8位有关，而与高8位无关；
（4）全零标志ZF:
运算结果全为零时，ZF=1，否则ZF=0；
（5）符号标志SF:
与本次运算结果的最高位D15或D7相同;
标志位：反映指令执行结果的特征
执行部件EU（Execution Unit）

## Slide 52
加法运算的溢出
运算溢出的定义：运算结果超出了结果寄存器所能表示的带符号数范围。此时运算结果不能代表正确运算结果，也就是说，结果是错误的。
溢出的判别：双高位判别法
最高位有进位，CF=1；否则CF=0。
数值部分最高位有进位，CP=1，否则 CP=0。
执行部件EU（Execution Unit）

## Slide 53
加法运算的溢出判断
CF⊕CP=1 ，有溢出。
CF CP CF ⊕ CP
1 0 1 溢出
0 1 1 溢出
0 0 0 无溢出
1 1 0 无溢出
CF=CP：CF把CP的进位状态正确传送给更高
CF≠CP：CF没有把CP的进位状态正确传送给更高位
执行部件EU（Execution Unit）

## Slide 54
八位补码运算：（-128 ~ +127）
0101 1010 +90
+ 0110 0011 +99
1011 1101 -67
CF=0，CP=1， CF ⊕ CP=1，产生溢出，结果出错。
1001 0010 -110
+ 0010 0110 + 54
1011 1000 -56
CF=0，CP=0， CF⊕CP=0，没有溢出，结果正确。
执行部件EU（Execution Unit）

## Slide 55
八位补码运算：（-128 ~ +127）
1101 1010 -38
+ 1110 0011 -29
11011 1101 -67
CF=1，CP=1， CF ⊕ CP=0，没有溢出，结果正确。
执行部件EU（Execution Unit）

## Slide 56
控制位：控制CPU的某些行为
（1）跟踪标志TF:
TF=0，CPU按正常方式执行指令。
TF=1，CPU按单步方式执行指令。
（2）中断允许标志IF:
IF=1，允许CPU响应可屏蔽中断;
IF=0，禁止 CPU响应可屏蔽中断。
（3）方向标志DF:
DF=0，串指令的地址向增加方向变化；
DF=1，串指令的地址向减小方向变化。
执行部件EU（Execution Unit）

## Slide 57
例1、CF、OF、PF、AF、ZF、SF各为何值？
最高位向
更高位无进位
CF=0
次高位向
最高位
有进位
CP=1
结果不全为零
ZF=0
D3向D4有进位
AF=1
低8位有偶数个“1”
PF=1
SF = 结果的最高位
SF=1
OF = CF⊕CP = 1
CF≠CP： CF没有正确地把CP的进位状态传送给更高位
0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1
+ 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0
1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
执行部件EU（Execution Unit）

## Slide 58: 第 2 章 8086微处理器
2-1 8086 CPU结构
2-2 8086 CPU的引脚及其功能
2-3 8086 存储器组织
2-4 8086 系统配置
2-5 8086 CPU时序

## Slide 59: 2-2 8086的引脚及其功能
两种工作模式：
最小模式：系统中只有8086一个微处理器，所有的总线控制信号均为8086产生，系统中的总线控制逻辑电路，减少到最少。（要求掌握）
最大模式：用于大型（中型）8086/8088系统中。系统总是包含有两个或多个微处理器，其中一个主处理器就是8086或8088，其它的处理器称协处理器，协助主处理器工作。所有的总线控制信号均由总线控制器8288产生。
8086为DIP-40封装，包括20条地址线（16条数据/地址线，4条状态/地址线），3个电源引脚，17条控制或状态信号线。

## Slide 60: 2-2 8086的引脚及其功能

## Slide 61: 8086CPU外部引脚
8088/8086CPU都具有40条引脚，采用双列直插式封装，有的引脚具有双功能。
① 为了减少芯片的引线，8088/8086的许多引脚具有双重定义和功能，采用分时复用方式工作，即在不同时刻，这些引线上的信号是不相同的。
② 8088/8086的最大和最小两种工作模式可以通过引脚选择。

## Slide 62: 基本概念
1、引脚的功能：即引脚的定义，其名字反映了该信号的作用即含义。
2、信号的流向：信号从芯片输出，还是从外部输入芯片，或双向。
3、有效电平：使引脚起作用的逻辑电平。
4、三态能力：有些引脚除了能正常输入输出外，还能输出高阻状态，此时表示芯片已放弃了对该引脚的控制，使之悬空，以方便其他设备接管对它的控制

## Slide 63: 逻辑门
A
B
Y
或
A
B
Y
与
A
Y
非
A
B
Y
与
C
A
B
Y
或
C
A
B
Y
或
非
A
B
Y
与
非
一般逻辑门只有两种输出状态：高电平和低电平

## Slide 64: 三态门
三态门
A
Y
EN
高电平
低电平
高阻态
逻辑门
高电平
低电平
A
Y
三态门比逻辑门增加了一个控制端EN（又称高能端）当控制端有效时，三态门处于工作态，否则处于高阻态。
高阻态：相当于该门和它连接的电路处于断开的状态，主要是用于总线的连接，因为总线只允许同时有一个使用者。

## Slide 65: 8086/8088CPU外部引脚
1、AD15－AD0（Address Data Bus）
分时复用的地址/数据线，
传送地址时单向三态输出。
传送数据时可双向三态输入/输出。

## Slide 66
2、A19/S6－A16/S3（Address /Status）分时复用的地址/状态线
作地址线时，用A19~A16与 AD15~AD0一起构成访问存储器的20位物理地址。
注意：当CPU访问I/O端口时A19－A16保持为0。
8086/8088CPU外部引脚

## Slide 67
2、A19/S6－A16/S3（Address /Status）分时复用的地址/状态线
作状态线时， S6－S3用来输出状态信息。 S4－S3用来确定当前使用的段寄存器。
S4 S3 | 段寄存器
0 0 | ES
0 1 | SS
1 0 | CS(I/O,INT)
1 1 | DS
8086/8088CPU外部引脚

## Slide 68
A19/S6－A16/S3（Address /Status）
分时复用的地址/状态线。
S5 用来表示中断标志状态。
当IF＝1时， S5置1。
S6 恒保持为0。
S4 S3 | 段寄存器
0 0 | ES
0 1 | SS
1 0 | CS(I/O,INT)
1 1 | DS
8086/8088CPU外部引脚

## Slide 69
3、RD(Read)
读信号，三态输出，低电平有效。
表示当前CPU正在读存储器或I/O端口。
4、WR(Write)
写信号，三态输出，低电平有效。
表示当前CPU正在写存储器或I/O端口。
8086/8088CPU外部引脚

## Slide 70
５、M/IO(Memory/IO)存储器或I/O端口访问信号，三态输出。
高电平：表示CPU正在访问存储器。
低电平：表示CPU正在访问I/O端口。
8086/8088CPU外部引脚

## Slide 71
6、BHE/S7(Bus High Enable/ Status)总线高字节有效信号
该信号三态输出，低电平有效。用来表示数据总线上的数据是否有效。
BHE | AD0 | 总线使用情况
0 | 0 | 16位数据总线上进行字传送
0 | 1 | 高8位数据总线上进行字节传送
1 | 0 | 低8位数据总线上进行字节传送
1 | 1 | 无效
8086/8088CPU外部引脚

## Slide 72
7、READY
准备就绪信号，由外部输入，高电平有效。它是由被访问的内存或I/O设备发出的响应信号，当其有效时，表示存储器或I/O设备已准备好，CPU可以进行数据传送。
高电平：表示CPU要访问的存储器或I/O端口已为传送做好准备。
无效时：CPU插入一个或几个等待周期TW，直到READY信号有效为止。
8086/8088CPU外部引脚

## Slide 73
8、TEST
测试信号，由外部输入，低电平有效。
当CPU执行WAIT指令时，每隔5个时钟周期对TEST进行一次测试。
有效：CPU执行下一条指令。
无效：CPU处于等待状态。
8086/8088CPU外部引脚

## Slide 74
9、INTR (Interrupt Request)
可屏蔽中断请求信号，由外部输入，高电平有效。
高电平：表示外部向CPU发出中断请求。CPU一旦测试到中断请求信号，并且IF=1时，暂停正在执行的操作转入中断响应周期。
8086/8088CPU外部引脚

## Slide 75
10、NMI(Non-Mackable Interrupt Reguest)不可屏蔽中断请求信号，CPU一旦测试到NMI有效信号，当前指令执行完后就自动响应中断。
8086/8088CPU外部引脚

## Slide 76
11、INTA (Interrupt Acknowledge)
中断响应信号，向外部输出，低电平有效。
表示CPU响应了外部发来的INTR信号。
8086/8088CPU外部引脚

## Slide 77
12、RESET
复位信号，由外部输入，高电平有效
RESET信号至少保持4个时钟周期。CPU接收到该信号后，停止操作，并将标志寄存器，段寄存器，指令指针IP和指令队列等复位到初始状态。
8086/8088CPU外部引脚

## Slide 78
13、HOLD（Hold Request）
总线请求信号，由外部输入，
高电平有效。通过此引脚总线的主控者向CPU请求使用总线。
14、HLDA（Hold Acknowlege）
总线响应信号，向外部输出，高电平有效。
CPU一旦测试到HOLD请求时，就在当前总线周期结束时，使HLDA有效，表示响应这一总线请求，并立即让出总线使用权。
8086/8088CPU外部引脚

## Slide 79
15、CLK（Clock）
主时钟信号，由8284时钟发生器输入。
16、VCC（电源）
8086CPU只需要单一的＋5V电源，由VCC输入。
8086/8088CPU外部引脚

## Slide 80
17、ALE（Address Latch Enable）
地址锁存允许信号，向外部输出，高电平有效。当它为高电平时，表明CPU地址线上有有效地址。当它为低电平时，对地址进行锁存
在最小模式系统中用来作地址锁存器8282/8283的选通信号
18、DEN（Data Enable）
数据允许信号，三态输出，低电平有效。当它为低电平时，表时数据线上有有效数据。在最小模式系统中用来用数据收发器8286/8287的选通信号。
8086/8088CPU外部引脚

## Slide 81
19、DT/R（Data Transmit/Receive）
数据发送/接收控制信号，三态输出。
在最小模式系统中用来控制数据的传送方向。
高电平时，表示数据从CPU向外部输出，即完成写操作。
低电平时，表示数据从外部向CPU输入，即完成读操作。
8086/8088CPU外部引脚

## Slide 82
最小模式
  MN/MX接+5V
  构成小规模的应用系统，只有8086一个微处理器。
  所有的总线控制信号均为8086产生，系统中的总线控制逻辑电路，减少到最少。
最大模式
  MN/MX接地。
  用于大型（中型）8086/8088系统中,系统总是包含有两个或多个微处理器，其中一个主处理器就是8086或8088，其它的处理器称协处理器，协助主处理器工作。
  需要总线控制器来变换和组合控制信号。
8086/8088CPU外部引脚

## Slide 83
最小工作模式是一个以8086为主体的单处理器系统，所有控制信号均由CPU直接提供。
最小工作模式系统包括硬件如下：
  一片时钟发生器8284A；
  三片地址锁存器8282；
  两片数据收发器8286/8287；
8086/8088CPU外部引脚

## Slide 84
8086
微
处
理
器
8284时钟
发生器
地址锁存器
数据收发器
只读存储器
ROM
随机存储器
RAM
8259中断
控制器
8237DMA
控制
8253定时
控制器
8255并行
接口
地址总线
数据总线
控制总线
CPU系统
8086/8088CPU外部引脚

## Slide 85
DEN
8284A
READY
RESET
ALE
BHE/
A19 ~A16
AD15~AD0
地址
锁存储器
8282
（三片）
BHE
DT/R
M/IO
WR
RD
HOLD
HLDA
INTR
INTA
CLK
收发器
8286
（两片）
数据总线（16根）
控制总线
READY
RESET
8086
MN/MX
+5V
A0 ~ A19
D0 ~ D15
CPU产生
地址总线(20根)
功能: 8284A是8086CPU系统的时钟发生器芯片，它为8086 CPU系统提供所需要的时钟信号、复位信号(RESET) 和就绪信号(READY)。
8086/8088CPU外部引脚

## Slide 86
标志寄存器 | 清零
IP | 0000H
CS | FFFFH
DS | 0000H
SS | 0000H
ES | 0000H
指令队列 | 空
其它寄存器 | 0000H
8086/8088CPU外部引脚

## Slide 87
8088的低8位地址与数据复用，AD7—AD0，高8位地址为专用引脚，A15—A8；
8088的外部数据总线只有8位，内部总线也是16位，称之为准16位CPU；
8088的该引脚定义为IO/M，电平属性与8086的M/IO相反，为与8085CPU兼容；
8088只有8位数线，不需要BHE信号
8086/8088CPU外部引脚

## Slide 88: 第 2 章 8086微处理器
2-1 8086 CPU结构
2-2 8086 CPU的引脚及其功能
2-3 8086 存储器组织
2-4 8086 系统配置
2-5 8086 CPU时序

## Slide 89: 2-3 8086 存储器组织
8086存储器分体结构：
1MB空间分为两个512KB的存储体：
偶地址存储体：连接D7~D0，A0=0时选通；
奇地址存储体：连接D15~D8，BHE=0时选通。
8086可以传送一个字节，也可以传送二个字节。
常用的存储器芯片是字节结构，只有8位数据线，8086有16位数据线。
如何用8位的存储器芯片构成16位的存储器？？

## Slide 90
2-3 8086 存储器组织

## Slide 91: 存储器分体结构注意要点：
BHE控制连接CPU高8位的存储体——奇存储体的片选信号
A0控制连接CPU低8位的存储体——偶存储体的片选信号
CPU的地址线A1~A19连接两个存储体的地址信号A0~A18
2-3 8086 存储器组织

## Slide 92
一个字数据包含地址相邻的两个字节，一个字节放在奇存储体中，另一个字节放在偶存储体中；
字数据的地址定义为其低字节所在单元的地址，可以是偶地址字数据（对准存放），也可以是奇地址字数据；
8088只有8位数据总线，不存在分体结构。
存储器分体结构注意要点：
2-3 8086 存储器组织

## Slide 93: 基本概念
操作 | BHE A0 | 总线使用
从偶地址开始读写一个字节 | 1 0 | AD7~AD0
从奇地址开始读写一个字节 | 0 1 | AD15~AD8
从偶地址开始读写一个字，一次总线操作就完成 | 0 0 | AD15~AD0
从奇地址开始读写一个字，分两次进行 | 0 1 1 0 | AD15~AD8 AD7~AD0
8086 总线操作列表

## Slide 94: 第 2 章 8086微处理器
2-1 8086 CPU结构
2-2 8086 CPU的引脚及其功能
2-3 8086 存储器组织
2-4 8086 系统配置
2-5 8086 CPU时序

## Slide 95: 2-4 8086 系统配置
1、
一、最小模式系统
8086在最小模式下的典型配置：
4、二片8286/8287作总线驱动器，8286是同相输出，8287是反相输出；
3、三片8282或74LS373作地址锁存器;
2、一片8284作为时钟发生器;
接+5v

## Slide 96: 第 2 章 8086微处理器
2-1 8086 CPU结构
2-2 8086 CPU的引脚及其功能
2-3 8086 存储器组织
2-4 8086 系统配置
2-5 8086 CPU时序

## Slide 97: 2-5 8086的操作和时序
主要操作
①系统复位与启动
②暂停
③总线读/写操作
④总线保持
⑤中断操作

## Slide 98: 一、系统复位与启动
通过RETSET引腿上的触发信号来执行。
标志寄存器 : 清零
指令指针（IP）: 0000H
CS : FFFFH
DS、ES、SS : 0000H
指令队列 : 空
其它寄存器 : 0000H

## Slide 99
复位后，第一条指令的地址：CS左移四位为FFFF0H。
物理地址为 FFFF0+0000H（IP中）
=FFFF0H
一般在FFFFF0中，存放一条段交叉直接JMP指令，转移到系统程序实际开始处。
一、系统复位与启动

## Slide 100: 第 2 章 8086微处理器
2-1 8086 CPU结构
2-2 8086 CPU的引脚及其功能
2-3 8086 存储器组织
2-4 8086 系统配置
2-5 8086 CPU时序

## Slide 101
时钟周期：CPU的CLK引脚所输入时钟信号的周期长度，是计算机系统的最小时间单位，常称为T状态；
指令周期：CPU取出并执行一条指令所需要的时间，不同指令的指令周期长短一般是不同的，通常包含若干个机器周期；
总线周期：BIU完成一次总线操作，即访问一次存储器或I/O端口所需要的时间，一个基本总线周期包含4个T状态；
与时间有关的几个概念
最小模式下的总线操作
机器周期：CPU完成一个基本操作所需要的时间，通常包含若干个时钟周期。

## Slide 102: 最小模式下的总线操作
1.时钟周期 (T状态周期Clock Cycle)
T1
T2
T3
T4
微处理器内部操作的最基本时钟单元，宽度为时钟信号相邻两上升(下降)沿之间的时钟间隔。

## Slide 103: 二、最小模式下的总线操作
2.总线周期（Bus Cycle）
微机处理器BIU与外部电路之间进行一次数据传送操作所占用的时间，包含若干个时钟周期。
T1
T2
T3
T4
TI
T1
T2
T3
T4
总线周期
总线周期
地址
数据
地址
AD
CLK
数据

## Slide 104: 二、最小模式下的总线操作
3.指令周期(Instruction Cycle)
执行一条指令所需要的时间，由一至若干个机器周期组成。
机器周期与总线周期的区别？？

## Slide 105: 二、最小模式下的总线操作
几个周期的区别：
①时钟周期是最小单位(CPU晶振工作频率的倒数)。
②机器周期需要1个或多个时钟周期。
③指令周期需要1个或多个机器周期。
④机器周期因涉及一个基本操作时间,可能操作总线,因此可能会包含总线周期,也可能不包含。

## Slide 106: 基本概念
总线操作与时序
Intel 8086微处理器采用总线复用操作方式，8086的16位数据总线和地址总线的低16位是共用的，典型的总线周期如图。
T1
T2
T3
T4
TI
T1
T2
T3
T4
总线周期
总线周期
地址
数据
地址
AD
CLK
数据

## Slide 107: 基本概念
在没有插入等待时钟周期TW的情况下，总线周期由4个时钟周期组成，即图中T1、T2、T3、T4
在T1期间CPU把存储器或外设的地址放到总线上，这些地址信息由ALE控制锁存到地址锁存器中，以便使总线上可以传送数据信息。
T2期间AD15~AD0上的地址已消失，在数据还未到达前，分时复用的地址/数据总线处于高阻态，以便为读入或写出数据作准备。
在T3和T4期间，读或写的数据出现在总线上，以使完成读或写的操作。

## Slide 108: 基本概念
等待周期TW：
T1
T2
T3
TW
一个总线周期
数据输入
地址输出
T4
READY
地址总线
READY信号的定时波形
如果在T3周期结束之前，存储器或外设未准备好数据传送，就要启动输入CPU的READY线使之变低电平，从而在T3和T4之间插入一个或多个TW等待周期，直到READY变高，转入T4周期，完成读写操作。

## Slide 109: 基本概念
空闲状态周期TI：
8086执行部件EU和总线接口部件BIU在一定程度上独立并行工作，只有当BIU为了填满指令队列或EU执行指令需要与外部交换数据时，申请一个总线周期，此时BIU才执行一个总线周期。因此在两个总线周期之间，可能会存在一些BIU空闲时钟周期。

## Slide 110: 一、8086读总线周期
T1
T2
T3
T4
一个总线周期
CLK
A19~A16
S6~S3
A19/S6 ~ A16/S3
BHE/S7
DATA IN
AD15 ~ AD0
ALE
低=I/O，高=M
M/IO
RD
DT/R
DEN
A15~A0
举例

## Slide 111
DEN
8284A
READY
RESET
ALE
BHE/
A19 ~A16
AD15~AD0
地址
锁存储器
8282
（三片）
BHE
DT/R
M/IO
WR
RD
HOLD
HLDA
INTR
INTA
CLK
收发器
8286
（两片）
数据总线（16根）
控制总线
READY
RESET
8086
MN/MX
+5V
A0 ~ A19
D0 ~ D15
CPU产生
地址总线(20根)
一、8086读总线周期

## Slide 112: 二、8086具有等待状态的读总线周期
T1
T2
T3
TW
一个总线周期
CLK
A19~A16
A19/S6 ~ A16/S3
BHE/S7
DATA IN
AD15 ~ AD0
ALE
低=I/O， 高=M
M/IO
RD
DT/R
DEN
A15~A0
T4
READY
WAIT
READY
S6~S3

## Slide 113: 三、8086写总线周期
T1
T2
T3
T4
一个总线周期
CLK
A19 ~ A16
S6 ~ S3
A19/S6 ~ A16/S3
BHE/S7
DATA OUT
AD15 ~ AD0
ALE
高=I/O，低=M
M/IO
WR
DT/R
DEN
A15~A0

## Slide 114: 四、8086具有等待状态的写总线周期
T1
T2
T3
T4
一个总线周期
CLK
A19 ~ A16
S6 ~ S3
A19/S6 ~ A16/S3
BHE/S7
DATA OUT
AD15 ~ AD0
ALE
高=I/O，低=M
M/IO
WR
DT/R
DEN
A15~A0
TW
READY
WAIT
READY

## Slide 115: 四、最小模式下的总线保持
系统有多个总线主模块，CPU以外的其他总线主模块为了获得对总线的控制，需向CPU发出使用总线的请求；
CPU如果同意让出总线，要向其他总线主模块发出应答信号。
HOLD：总线保持请求信号
HLDA：总线保持回答信号

## Slide 116: 第二章 小结
一、8086CPU内部结构
（一）总线接口单元BIU：
功能：控制存储器与I/O端口与CPU交换信息。
1.段寄存器：
CS（代码段）控制程序区
DS（数据段）控制数据区
ES（附加段）控制数据区
SS（堆栈段）控制堆栈区

## Slide 117
2. 16位指令指针寄存器IP
IP：其中存放的是下一条指令的地址偏移量。
将CS左移四位 + IP内容→指令代码的实际物理地址。
第二章 小结

## Slide 118: （二）执行单元EU
16位数据寄存器 :AX、BX、CX、DX
16位堆栈指针寄存器 :SP（存放的是堆栈操作地址偏移量）。
16位基址寄存器BP：堆栈栈底指针，用来定位栈中存储单元。
16位变址寄存器SI：担任源地址，目的地址的偏移量。
16位变址寄存器DI：担任目的地址，目的地址的偏移量。
第二章 小结

## Slide 119
（三）算述逻辑单元ALU
（四）状态标志寄存器
二、8086的引脚
最小模式 MN/MX为高电平，接VCC
最大模式 MN/MX接地
三、8086CPU的时序：总线读、写周期
四、复位
第二章 小结

## Slide 120: 第二章 习 题
填空题
1、8086 CPU内部结构按功能分为两部分，即 和 。
2、8086是 位的微处理器，其内部数据通路为 位。其对外数据总线为 位；8088内部数据通路为 位，其对外数据总线为 位。
3、8086中执行部件的功能是负责 的执行。
4、8086 CPU中的总线接口部件BIU，根据执行部件EU的要求，完成 与 或 间的数据传送。

## Slide 121
5、当对堆栈操作时，8086会自动选择________值作为段基值，再加上由________提供的偏移量形成物理地址。
6、8086总线接口部件中有四个段寄存器，它们分别是_____、______、______和________。
7、根据功能不同，8086的标志位可分为 标志和
标志。
8、8086/8088构成的微机中，每个主存单元对应两种地址：
即 和 。
第二章 习 题

## Slide 122
9、CPU访问存储器进行读写操作时，通常在 状态去检测READY。
10、8086/8088CPU的数据线和地址线是以 方式轮流使用的。
11、在一个基本总线周期，8086引脚A19S6~A16/S3在_________输出地址信息，在__________输出状态信息。
12、在一个总线周期，8086CPU要完成与外设或存储器进行16位数据的交换，此时引脚信号BHE＝_____________，A0＝_____________。
13、8086CPU从________引脚接收可中断请求信号，若标志位IF=1，则CPU在结束当前指令后，从________引脚发出中断响应信号。
第二章 习 题

## Slide 123
选择题：
1、下面关于PC机CPU的叙述中，不正确的是 。
A. 为了暂存中间结果，CPU中包含几十个甚至上百个寄存器，用来临时存放数据
B. CPU是PC机中不可缺少的组成部分，它担负着运行系统软件和应用软件的任务
C. 所有PC机的CPU都具有相同的机器指令
D. CPU至少包含1个处理器，为了提高计算速度，CPU也可以由2个、4个、8个甚至更多个处理器组成
第二章 习 题

## Slide 124
3、8086有两种工作方式，当8086处于最小方式时，MN/MX接( )
A.+12V B.-12V C.+5V D.地
4、 8086CPU芯片的时序中，不加等待的一个总线周期需时钟周期数为（ ）
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
5.PC机开机后执行的第一条指令的地址应该是（ ）。
A.FFFFFH B.F0000H C.00000H D.FFFF0H
第二章 习 题

## Slide 125
6、 8088/8086内部能够计算出访问内存储器的20位物理地址的附加机构是（ ）。
A.地址加法器 B.ALU C.指令队列 D.段寄存器
7、工作在最小模式下，8086CPU芯片的时序中，将地址信号锁存的信号是（ ）
A.DT/R B.DEN C.ALE D.AEN
第二章 习 题

## Slide 126
8、8086有20根地址线，直接寻址空间为 。
A.64 MB B.1 MB C.512KB D.8 MB
9、8086有4个数据寄存器，其中AX除用做通用寄存器外，还可用做 。
A.累加器 B.计数器 C.基址寄存器 D.段寄存器
10、微处理器8086字符串操作中，用来存放源串偏移地址的寄存器是 。
BP B.SP C.SI D.DI
11、微处理器8086存放当前数据段地址的寄存器是 。
A.CS B.DS C.ES D.SS
第二章 习 题

## Slide 127
12、8086CPU中的SP寄存器是一个（ ）位的寄存器
A. 8 B. 16 C. 20 D. 24
13、8086微处理器要求RESET有效维持时间至少要有（ ）。
A. 5T B. 4T C. 3T D. 2T
14、8086CPU在进行I/O写操作时，M/IO和DT/R引脚信号必须是( )
A. 00 B. 01 C. 10 D. 11
第二章 习 题

## Slide 128
15、取指令物理地址=（ ）
A．（DS）╳10H+偏移地址 B.（ES）╳10H+偏移地址
C．（SS）╳10H+（SP） D.（CS）╳10H+（IP）
16、一个数据的有效地址是2140H、（DS）=1016H，则该数据所在内存单元的物理地址为（ ）
Ａ. 12300H B. 122AH C. 02156H
（6）当CPU时钟频率为5MHz，则其总线周期（）
A．0.8 μs B.500ns C.200ns D.200μs
第二章 习 题

## Slide 129
判断题：
(1) 8086中执行部件的功能是负责指令的执行。 ( )
(2) 8086 CPU中BIU和EU是互相独立、互相配合并行同步工作的，目的在于提高CPU的工作效率。 ( )
(3)指令队列的存取原则是先进先出。 ( )
(4) 8086芯片中集成有高速缓冲存储器。 ( )
(5) 8086中，取指令和执行指令可以重叠操作。（ ）
第二章 习 题

## Slide 130
(6) 8086 CPU中的指令队列长度为4字节。( )
(7) 8086 CPU的标志寄存器有16位，每一位都有确定的含义。 ( )
(8) 若运算结果为0，则标志寄存器中的零标志位ZF=0。( )
(9) 若运算结果有溢出，则标志寄存器中 PF= l。（ ）
(10) 8086系统的存储器引入了分段的概念，每个段必须为64K，段与段之间可以是独立的。( )
第二章 习 题

## Slide 131
(11) 若运算结果为正，则标志寄存器中的SF＝1。 ( )
(12) 总线周期就是机器周期。（ ）
(13) 8086CPU从内存中读取一个字必须用两个总线周期。（ ）
(14) 最小方式下，主设备向8086发出HOLD总线请求信号，若8086微处理器响应，则输出HLDA信号。（ ）
(15) 指令周期是指CPU执行一条指令的时间。（ ）
第二章 习 题

## Slide 132
简答题：
1、设IBM PC微机内存中某个单元的物理地址是12345H，试完成下列不同的逻辑地址表示：
（1）1234H:___H； （2） ____H:0345H
2、给定一个堆栈区，其地址为1250H：0000H~ 1250H:0100H，(SP)=0052H，问：
①栈顶地址是什么？
②栈底地址是什么？
③在堆栈段寄存器SS中的段地址是什么？
④若存入数据1000H,数据在栈中如何放置？（SP）＝？
第二章 习 题

## Slide 133
简答题：
3、计算机主频为8MHz，每个机器周期平均含两个时钟周期，每条指令平均有2.5个机器周期，则该机器的平均指令执行速度为多少MIPS？
4、8086CPU由哪两部分组成？它们的主要功能是什么？
5、在8086/8088系统中，何为分时复用总线？其优点何在？试举例说明。
第二章 习 题

## Slide 134
简答题：
6、状态标志位和控制标志位有何不同？8086/8088的状态标志和控制标志位有哪些？
7、 8086/8088系统用的时钟发生器产生哪些信号？
8、 什么是地址锁存器？8086/8088系统中为什么要用地址锁存器？锁存的是什么信息？
第二章 习 题