## Slide 1
电路基础
第5章 互感电路

## Slide 2: 第5章 互感电路
5.2 含互感电路的分析
5.3 理想变压器（简介）
5.1 互感元件

## Slide 3
5.1 互感元件（Mutual Inductance）
一、互感的物理概念
当穿过线圈的磁通链由线圈本身的电流和其它线圈电流共同产生时，其它线圈电流变化也会引起此线圈磁通链变化，从而在线圈中产生感应电压，称为互感电压。
11
y
1
y
12
Y
1
L
+
-
+
-
L
2
u
1
2
u
i
1
i
2
图中表示两个有互感的线圈N1和N2，穿过线圈N1的磁通链1由两部分合成，其中11为线圈N1的电流i1产生，12为线圈N2的电流i2产生，即
1 = 11+12

## Slide 4
线圈N2对线圈N1的互感为
互感是两个有耦合的线圈之间相互存在的，所以反过来电流i1产生的磁通也会穿过线圈N2，即有
M12与M21是相等的，即
M为两个耦合线圈的互感量，简称互感或耦合电感

## Slide 5
互感的图形符号
“*”号表示互感的同名端
同名端的含义：
当变化i1 流入线圈N1时，线圈N1、线圈N2中将同时感应出电压。若di1/dt>0，则线圈N1中i1的流入端与线圈N2中感应电压的正极性端称为同名端。易知，这时i1的流入端为线圈N1中感应电压的正极性端，故同名端又称同极性端。
L1、L2 代表自感
M 代表互感
M
2
i
1
i
2
u
1
u
+
+
—
—
*
*
L
1
L
2

## Slide 6
同名端与2线圈绕向相关，
故，同名端有2种判别方法：
1、楞次定律（机理）
2、实验测定（定义）
交流法测定同名端
直流法测定同名端
M
F
*
*
N
1
N
2
事实上，看不到内部结构绕向。

## Slide 7
交流法测定同名端
1、2是一线圈两端，3、4为另一线圈两端。用导线将两线圈的一端相连（图中2、4），线圈12接交流电源，用交流电压表测量（1，3）端电压，若此电压比两个线圈各自的端电压都大，则（1，4）为同名端；否则，（1，3）端为同名端
线圈12通过开关s接通一直流电源，当开关闭合瞬间，若直流毫安表指针瞬时正偏，则表明1，3端为同名端；若直流毫安表指针瞬时反偏，则表明1，4端为同名端。
u
-
+
V
1
2
3
4
U
mA
1
2
3
4
+
-
S
直流法测定同名端

## Slide 8
二、互感的伏安关系
具有互感的线圈，其感应电压应由自感电压及互感电压合成。若互感电压的方向与自感电压方向相同，则感应电压为自感电压与互感电压相加；若两个电压方向相反，则感应电压应为自感电压与互感电压相减。
M
2
i
1
i
2
u
1
u
+
+
—
—
*
*
L
1
L
2
瞬时值关系式
相量关系式

## Slide 9
推广：若线圈与多个线圈之间有互感作用，则有
uk 表示线圈k的感应电压；
为自感电压，uk与ik取关联参考方向；
为所有与线圈k有互感作用的其它线圈所产生的互感电压，当互感电压的正极与产生它的电流流入端是同名端时，取正号，否则，取负号。

## Slide 10
三、耦合系数
表征两个具有互感线圈的耦合松紧程度绝对参数：M
表征两个具有互感线圈的耦合松紧程度相对参数：k
由于
k的大小与两个线圈的结构，相互位置及周围介质有关
当k=1时，称为全耦合，此时所有磁通全部同时穿过两个线圈。

## Slide 11: 5.2 含互感电路的分析
对于互感电路，可直接应用回路法、节点法等进行求解。须注意含有互感的线圈上同时含有互感电压和自感电压，在列KVL方程时要正确计入互感电压。或者可以用CCVS来表示互感电压的作用。
1、电磁关系方程法
一、分析含互感的电路分析一般方法
对于有些含耦合电感的电路，为分析简便起见，可以先进行“去耦”处理(即等效为无互感作用的电感)，再进行分析。
二、有些含互感的电路可以先简化，再进行分析
2、去耦等效法 （优选，前提：2线圈存在电连接）
3、受控源等效法

## Slide 12
一、互感线圈的串联电路
1. 顺联(即互感起增助作用)电路的去耦：
i
*
*
u2
+
–
M
R1
R2
L1
L2
u1
+
–
u
+
–
顺联电路
5.2.1 去耦等效法
去耦：没有耦合关系的电感
前提：2线圈存在电连接
电流i从两线圈的同名端流入，这种接法称为顺联（顺串）．

## Slide 13
由图知
由上述方程，可以得到等效电路。
i
*
*
u2
+
–
M
R1
R2
L1
L2
u1
+
–
u
+
–
i
R1
L2＋M
u
+
–
R2
L1＋M
u2
+
–
u1
+
–
顺联电路的去耦等效电路
顺联电路

## Slide 14
i
*
*
u2
+
–
R1
R2
L1
L2
u1
+
–
u
+
–
M
逆联电路：
2. 逆联(即互感起削弱作用)电路的去耦：
电流i从两线圈的异名端流入，称为逆联（反串）。

## Slide 15
i
R1
L2 – M
u
+
–
R2
L1–M
u2
+
–
u1
+
–
由图知
由上述方程，可以得到等效电路。
去耦等效电路
i
*
*
u2
+
–
R1
R2
L1
L2
u1
+
–
u
+
–
M
逆联电路
可以看出，逆联时，每一条耦合电感的电抗都比无互感时的电抗要小。类似于串联电容的作用。故称互感的“容性”效应。但总体必呈感性.

## Slide 16
在正弦激励下：
*
*
+
–
R1
R2
j L1
+
–
+
–
j L2
j M


–
R
j
w
L
I
&
U
&
根据上式可以给出去耦等效电路的相量模型 ：
L=L1 + L2 +/- 2M

## Slide 17
二、 互感线圈的并联电路的去耦
1. 同侧并接电路的去耦：
线圈的同名端在同一侧，称为同侧并接。
*
*
j L1
+
j L2
j M
–
1
0
R1
R2
同侧并接电路

## Slide 18
整理得
*
*
j L1
+
j L2
j M
–
1
0
R1
R2
–
j(L1-M)
+
1’
0
R1
R2
1
j(L2-M)
jM
同侧并接电路的去耦等效电路
同侧并接电路
注意：节点1的位置

## Slide 19
2. 异侧并接电路的去耦：
电路中，同名端不在同一侧，称为异侧并接。
*
*
j L1
+
j L2
j M
–
1
0
R1
R2
异侧并接电路

## Slide 20
整理得
–
j(L1+M)
+
1’
0
R1
R2
1
j(L2+M)
–jM
异侧并接电路的去耦等效电路
异侧并接电路
*
*
j L1
+
j L2
j M
–
1
0
R1
R2
注意：节点1的位置

## Slide 21
三、三端联接互感的去耦等效电路
（1）当同名端联在同一节点上时（同名端如图a中“*”所示），则图b中等效电路的L3 = M，L1′= L1 − M ，L2′= L2 − M。
b：
a：
（2）当异名端联在同一节点上时（同名端如图a中“.”所示），则图b中等效电路的L3 = −M，L1′= L1 + M ，L2′= L2 + M。

## Slide 22
去耦方法的归纳：
(支路1) L1 M
(支路2) L2 M
(支路3) ±M (同侧取“+”，异侧取“–”)
M前符号与支路3中相反
2、去耦等效电路与原电路的节点发生变化。
3、三端去耦可以扩展到串联、并联等效化简。
注意：
1、等效电感与电流的参考方向无关；

## Slide 23
例
已知两个线圈的参数R1 = R2 = 100，L1 = 3H，L2 = 10H，M = 5H，正弦交流电压源电压 US = 220V， = 100rad/s。
解：
这是两互感线圈反串电路,
先求总电流，在回到源电路求各电感电压
作去耦等效电路 ，来求总电流
求两线圈的端电压U1和U2。
R
2
R
1
*
*
j
w
L
1
j
?
L
2
1
U
&
2
U
&
I
&
j
w
M
S
U
&
R
L
u
i
L = L1 + L2−2M = 3H
R = R1 + R2 = 200

## Slide 24
令
利用等效电路可以求出
两线圈的端电压分别为: U1 = 136.4V， U2 = 311.04V
R
L
u
i
回到原电路：
R
2
R
1
*
*
j
w
L
1
j
?
L
2
1
U
&
2
U
&
I
&
j
w
M
S
U
&

## Slide 25
例
解：
*
*
2
U
&
j
5
W
j10
W
-
j4
W
j6
W
3W
5W
S
U
&
已知
求输出电压
应用戴维宁定理，求5电阻以外电路的戴维宁等效电路
方法一
用互感电路直接列方程求解
S
U
&
*
*
j
5
W
j10
W
-
j4
?
j6
W
1
I
&
oc
U
&
3W
（1）求开路电压

## Slide 26
（2）求等效内阻抗Zeq
首先将网络内的电压源短路，在断开处外加一电压
*
*
j
5
W
j10
W
-
j4
W
j6
W
2
I
&
I
&
U
&
3W
则等效内阻抗
回路电流方程式为
化简

## Slide 27
（3）求
则两节点间的电压为
方法二 采用去耦等效法求解
画出去耦等效电路
求电压
2
U
&
-
j
W
j4
W
-
j4
W
j6
W
3W
5W
S
U
&

## Slide 28: 5.2.2 受控源等效电路法
互感的作用实质是由一个线圈中电流变化，在另一个线圈中产生感应电压，此感应电压受到引起它的电流控制。
可用CCVS来表示互感电压的作用。

## Slide 29
逆联电路
R
2
R
1
*
*
j
w
L
1
j
w
L
2
U
&
1
U
&
2
U
&
I
&
j
w
M
R
2
R
1
j
w
L
1
j
w
L
2
U
&
1
U
&
2
U
&
I
&
I
M
&
w
j
I
M
&
w
j
顺联电路
R
2
R
1
*
*
j
w
L
1
j
w
L
2
U
&
1
U
&
2
U
&
I
&
j
w
M
R
2
R
1
j
w
L
1
j
w
L
2
U
&
1
U
&
2
U
&
I
&
I
M
&
w
j
I
M
&
w
j

## Slide 30
同侧并接电路
异侧并接电路
R
2
j
w
L
2
R
1
j
w
L
1
I
&
1
I
&
2
I
&
*
*
U
&
j
w
M
R
2
j
w
L
2
R
1
j
w
L
1
I
&
1
I
&
2
I
&
*
*
U
&
j
w
M
R
2
R
1
j
w
L
1
I
&
1
I
&
2
I
&
U
&
2
j
I
M
&
w
1
j
I
M
&
w
j
w
L
2
R
2
R
1
j
w
L
1
I
&
1
I
&
2
I
&
U
&
2
j
I
M
&
w
1
j
I
M
&
w
j
w
L
2

## Slide 31
*
*
2
U
&
j
5
W
j10
W
-
j4
W
j6
W
3W
5W
S
U
&
例
解：
利用受控源等效电路法重做前例
已知
求输出电压
1
I
&
2
I
&
2
U
&
j
5
W
j10
W
-
j4
W
3W
5W
1
6
j
I
&
2
6
j
I
&
S
U
&
画出电路的受控源等效电路
列网孔电流方程
解方程
所以

## Slide 32: 5.3 变压器
5.3.1 空心变压器
变压器是工程上常用的一种电气设备，通常是在一个铁心上绕制几个线圈构成的，它是利用互感来传递能量或信号的。
典型的空心变压器是由两个耦合线圈绕在非铁磁材料的心架上构成，这里强调“空心”（无铁心）的原因是带铁心的变压器互感为非线性的，超出目前讨论的线性电路范围。空心变压器虽然耦合系数低，但因无铁心的各种功率损耗，在高频电路和测量仪器中被广泛采用。

## Slide 33
空心变压器示意图
+
–
ZL=
RL+jXL
空心变压器电路模型
心子:非铁磁材料
1
1´
2
2´
一次侧(原边
、初级回路)
二次侧(副边
、次级回路)
*
*
jL1
jL2
j M
+
–
R1
R2
ZL=
RL+jXL
1
1´
2
2´
一次侧(原边
、初级回路)
二次侧(副边
、次级回路)
？

## Slide 34
Z1eq
用“加流求压法”求Z1eq:
*
*
jL1
jL2
j M
R1
R2
ZL=
RL+jXL
1
1´
2
2´
+
–
求一次侧电流的等效电路为：
一次侧等效阻抗Z1eq中，(M)2Y22称引入阻抗(反映阻抗)，是二次侧通过互感反映到一次侧的等效阻抗，性质与Z22相反。
+
–
Z11
1
1´
1.原边等效电路：
先求一次侧等效电路，再求原边电流

## Slide 35
负号反映了二次侧的感性阻抗
反映到一次侧为一个容性阻抗
二次侧对一次侧的引入阻抗：
二次回路对一次回路的影响可以用引入阻抗来考虑。从物理意义讲，虽然两边没有电的联系，但由于互感作用使闭合的二次侧产生电流，反过来这个电流又影响一次侧电流、电压。

## Slide 36
从能量角度来说 :
不论变压器的绕法如何，二次侧对一次侧的引入电阻为
恒为正 , 这表示二次侧电路吸收能量
电源发出有功 = 电阻吸收有功 = I12(R1+R12)
I12R1 消耗在一次侧；
I12R12 消耗在二次侧，由互感传输。

## Slide 37
求二次侧电流的等效电路为：
2.副边等效电路：先求二次侧等效电路，再求副边电流
*
*
jL1
jL2
j M
+
–
R1
R2
1
1´
2
2´
Z2eq
2
2´
+
–
易知，开路电压
参考Z1eq的求解，易知：
Z2eq
2
2´
+
–
ZL=
RL+jXL
一次侧对二次侧的引入阻抗
+
–
Z22

## Slide 38
一次侧等效电路
+
–
Z11
二次侧等效电路
一次侧、二次侧等效电路对比：
+
–
Z22

## Slide 39
例1. 已知 US=20 V , 一次侧引入阻抗 Z=10–j10.
求: ZX 并求负载获得的有功功率.
此时负载获得的功率：
解：
*
*
j10
j10
j2
+
–
10
ZX
+
–
10+j10
Z=10–j10
( 实际是最佳匹配： )

## Slide 40
例2. L1=3.6H , L2=0.06H , M=0.465H , R1=20W , R2=0.08W ,
RL=42W , w =314rad/s,
方法一：支路电流法、回路法。
方法二：空心变压器一次侧等效电路。
*
*
j L1
j L2
j M
+
–
R1
R2
RL
+
–
Z11

## Slide 41: 5.3.2 理想变压器（K=1时的互感）
理想变压器的电路模型：
*
*
+
–
+
–
n : 1
N1
N2
u1
u2
i1
i2
+
–
+
–
u1
u2
i1
i2
+
–
变比
或
一次侧匝数
二次侧匝数
n=N1/N2，变比
用受控源表示的电路模型：
理想变压器一次侧、二次侧电压和电流满足：
不是动态元件



## Slide 42
理想变压器的性质：
将理想变压器的电压、电流方程相乘，可得：
u1i1+u2i2=0
物理意义：输入理想变压器的瞬时功率等于零。
故理想变压器既不耗能也不储能，它仅将能量由一次侧全部传输到二次侧，并由二次侧输出。在能量传输过程中，电压、电流按变比作数值变换。
(a) 功率性质

## Slide 43
(b) 阻抗变换性质
*
*
+
–
+
–
n : 1
Z
+
–
n2Z
正弦稳态情况下电路
当二次侧接入阻抗Z时，
则一次侧的输入阻抗为

## Slide 44
例1.
已知电源内阻RS=1k，负载电阻RL=10。为使RL上获得最大功率，求理想变压器的变比n。
*
*
n : 1
RL
+
–
uS
RS
n2RL
+
–
uS
RS
当 n2RL=RS时匹配，即
10n2=1000
 n2=100， n=10 .

## Slide 45
例2.
*
*
+
–
+
–
1 : 10
100
+
–
1
方法1：列方程
解得

## Slide 46
方法2：阻抗变换
+
–
+
–
1
方法3：戴维宁等效
*
*
+
–
+
–
1 : 10
+
–
1

## Slide 47
求Req：
*
*
1 : 10
1
Req
Req=1021=100
戴维宁等效电路：
100
+
–
+
–
100

## Slide 48: 本章结束