## Slide 1
电路基础
第6章 三相电路

## Slide 2: 第6章 三相电路
6.4 三相电路的功率及其测量
6.1 对称三相电路
6.3 不对称三相电路的概念
6.2 对称三相电路的计算

## Slide 3
目前，各国电力系统中电能的生产、传输和供电方式绝大多数属于三相制(3 − Phase System) 。
日常用电(如照明电)是取自三相电中的一相。工业用电(如三相电动机用电)一般为三相供电。
所谓三相制，就是由三相电源(3 − Phase Power Supply)供电的体系
从电路理论的角度来看，采用三相制的电力系统不过是一个三相电路(3 − Phase Circuit)，三相电路是复杂交流电路的一个特例，利用其特定的对称连接方式，许多情况下可以使电路的分析大大简化。
第6章 三相电路

## Slide 4
三相电路由三相电源(3 − Phase Power Supply)和三相负载(3 − Phase Load)按照一定方式连接起来组成。
6.1 对称三相电路
1．对称三相电源
三相电源主要由三相交流发电机产生
三相交流发电机的剖面示意图
AX、BY、CZ为发电机的三相绕组，其参数相同，在空间上对称分布。转子绕组通入直流电流，建立磁场，在原动机带动下，以角速度 匀速转动形成旋转磁场，分别在绕组AX、BY、CZ中产生三个最大值相等，频率相同，相位互差120°的感应电压uA、uB、uC .

## Slide 5
A、B、C为正极性端标记，X、Y、Z为负极性端标记
(1) 电压瞬时值表达式
当忽略绕组的内阻时，三相电压可用三个电压源表示
A
+
–
X
uA
B
+
–
Y
uB
C
+
–
Z
uC
这样的3个同频率、等幅值、相位依次相差120°的正弦电压源连接成星形或三角形便组成对称三相电源( Symmetrical 3 − Phase Power Supply)。
每一个电压源称为对称三相电源的一相，为A相、B相和C相

## Slide 6
(2) 电压波形图
 t
O
uA
uB
u
uC
120°
120°
120°
(3) 相量表示
相量图
(4) 对称三相电源的特点
单位向量因子

## Slide 7
正序(顺序)：A—B—C—A
负序(逆序)：A—C—B—A
A
B
C
以后如果不加说明，一般都认为是正相序。
A
C
B
(5) 对称三相电源的相序(Phase Sequence)：三相电源电压uA、uB、uC的相位从超前到滞后的次序。
没有标注时 默认正序

## Slide 8
2、对称三相电源的连接 和 负载的连接
(1) 星形连接(Y接)：把三个电源的负极性端 X, Y, Z 接在一起，把正极性端A、B、C 引出来。
+
–
A
X
+
–
B
Y
+
–
C
Z
N
N
A
+
–
X
+
–
+
–
B
C
Y
Z
A
B
C
Y连接时，N称为中性点（中线或零线），
从3个电压源的正极性端A、B、C向外引出三条输出线，称为相线、端线，俗称火线

## Slide 9
(2) 三角形连接( 接)：三相电源的正、负极依次连接，再从正极性端A、B、C引出端线。
+
–
A
X
B
Y
C
Z
+
–
+
–
A
+
–
X
+
–
+
–
B
C
Y
Z
A
B
C
三角形连接没有中性点
三角形连接时切记要将电源正确连接。否则，在电源回路内部将产生较大的环形电流，容易烧毁电源。

## Slide 10
关于三相负载的连接方式
与三相电源的连接方式类似，三相负载也有星形(Y)、 三角形()连接方式。如果各相的参数都相同，即3个负载阻抗相等（大小相等、性质相同），则称为对称三相负载。
电源：Y、；负载：Y、。故三相电路：有四种连接方式 Y-Y、Y-、-Y、-。 其中Y-Y连接方式又可以分为有中线和无中线连接方式。
关于三相电路
对称三相电路：电源、负载皆对称，且三相的输电线阻抗相等
实际电路中，若电路不对称，则一般是负载不对称。

## Slide 11
N
Z
L
Z
L
Z
L
Z
Z
Z
N
¢
B
A
C
A
¢
B
¢
C
¢
B
I
&
C
I
&
A
I
&
A
U
&
B
U
&
C
U
&
N
Z
L
Z
L
Z
L
Z
Z
Z
B
A
C
A
¢
B
¢
C
¢
B
I
&
C
I
&
A
I
&
B
A
¢
¢
I
&
C
B
¢
¢
I
&
A
C
¢
¢
I
&
A
U
&
B
U
&
C
U
&
Z
L
Z
L
Z
L
Z
Z
Z
N
¢
B
A
C
A
¢
B
¢
C
¢
B
I
&
C
I
&
A
I
&
A
U
&
B
U
&
C
U
&
Z
L
Z
L
Z
L
B
A
C
A
¢
B
¢
C
¢
B
I
&
C
I
&
A
I
&
Z
Z
Z
B
A
¢
¢
I
&
C
B
¢
¢
I
&
A
C
¢
¢
I
&
A
U
&
B
U
&
C
U
&
Z
N
N
I
&
N
Z
L
Z
L
Z
L
Z
Z
Z
N
¢
B
A
C
A
¢
B
¢
C
¢
B
I
&
C
I
&
A
I
&
A
U
&
B
U
&
C
U
&
Y-Y
Y-
-Y
-
以上种四连接方式均属于三相三线制
三相四线制方式，其中连接电源中性点与负载中性点的传输线NN´称为中性线，俗称零线

## Slide 12
3．对称三相电路中的电压、电流关系
④ 相电压：每相电源(负载)的电压
③ 线电压：端线与端线之间的电压
Y接：
 接：
名词介绍：
① 端线（相线）：A、B、C 三端引出线。
② 中性线（零线）：Y接时从中性点N引出线。 接无中性线。
⑥ 相电流：流过每相电源(负载)的电流
⑤ 线电流：流过端线的电流
区分：定义的位置不同
线~~：指端线，与连接方式无关
相~~：指某相电源或负载，与连接方式有关

## Slide 13
线电流与对应的相电流显然相等
A
+
–
X
+
–
+
–
B
C
Y
Z
A
B
C
N
对于电压：
（1）对称星形连接时线电压（电流）与相电压（电流）的关系

## Slide 14
利用相量图也可以得到相电压和线电压之间的关系：
线电压对称(大小相等，
相位互差120o)
一般表示为：
30o
30o
30o

## Slide 15
结论：对Y接法的对称三相电源
所谓的“对应”：即
(1) 相电压对称，则线电压也对称。
(3) 线电压相位领先“对应”相电压30o。
(4) 线电流与对应的相电流相等。
以上讨论的是电源侧的情况，负载侧完全类似。

## Slide 16
线电压显然等于对应的相电压
对于电流：
+
–
+
–
+
–
A
B
C
（2）对称三角形连接时线电流（电压）与相电流（电压）的关系

## Slide 17
相量图：
结论：对接法的对称三相电源
(2) 线电流相位滞后“对应”相电流30o。
(3) 线电压与对应的相电压相等。
以上讨论同样适用于负载侧的情况

## Slide 18
关于接还要强调一点：务必要依次相连。
正确接法
错误接法
I =0 , 接电源中不会产生环流。
注意：
I 0 , 接电源中将会产生环流。

## Slide 19
小结：
Y接
线电流与对应的相电流相同。
接
线电压与对应的相电压相同。
应如何设定正方向才能有此结论 ？
+
+
+
_
_
_
A
C
B

## Slide 20: 6.2 对称三相电路的计算
三相电路实际是一种特殊的交流电路。前面对正弦电路的分析方法完全适用于三相电路。
根据对称三相电路的特点，可简化分析。电路连接方式不同，计算方法略有不同。
1. 三相三线制电路
+
_
+
_
_
+
N
N’
Z
Z
Z
A
B
C
a
b
c
Zl
Zl
Zl
或者 三相四线制电路
ZN

## Slide 21
以N点为参考点，对N’点列写节点方程：
故：
以Y – Y连接对称三相三线制电路为例

## Slide 22
各相电流：
三相电流对称
由于相电流完全对称，故只要分析一相即可，其他相可由对称性直接写出。这样便可将三相电路的计算化为一相电路的计算。
中性线电流

## Slide 23
单相计算法：
由一相计算电路可得：
由对称性可写出：
+
_
+
_
_
+
N
N’
Z
Z
Z
A
B
C
a
b
c
Zl
Zl
Zl
+
–
A
N
N’
a
Z
Zl
注意：无ZN
短路线
N、N’ 两点等电位，可将其短路

## Slide 24
也可先只计算一相，再根据对称性得到其余两相结果。须先将接负载转换为Y接负载。
+
–
A
N
n
a
Z/3
+
_
+
_
_
+
N
Z
Z
Z
A
B
C
a
b
c
n
步骤： Y变换---求线量---Y变换---求相量

## Slide 25
结论：
有无中性线对电路情况没有影响。没有中性线(Y–Y接)、或者有中性线(Y–Y0接)，计算时都可将中性线短接。因此，Y–Y接、Y–Y0接(有中性线)电路计算方法相同。
② 对称情况下，各相电压、电流是对称的，只要算出某一相电压、电流，则其他两相的电压、电流可直接写出。
① UN’N=0，中性线电流为零。
思考：中线有阻抗怎么办？

## Slide 26
(1) 将所有三相电源、负载都化为等值Y—Y接电路；
(2) 连接各负载和电源中性点，中性线上若有阻抗可不计；
(3) 画出单相计算电路，求出一相的电压、电流：
(4) 根据 、Y接 线量、相量之间的关系，求出原电路的电流电压。（ Y变换---求线量---Y变换---求相量）
(5) 由对称性，得出其它两相的电压、电流。
对称三相电路的一般计算方法
单相电路中的电压为Y接时的相电压。
单相电路中的电流为线电流。

## Slide 27
例1.
A
B
C
Z
Z
Z
Zl
Zl
Zl
已知对称三相电源线电压为380V，Z=6.4+j4.8， Zl =3+j4。
求负载Z的相电压、线电压和电流。
解：
+
–
A
+
–
B
N
+
–
C
Zl
Zl
Zl
Z
Z
Z
+
–
A
N
n
a
Z
Zl

## Slide 28
+
–
A
N
n
a
Z
Zl

## Slide 29
例2.
A
B
C
Z
Z
Z
A
B
C
Z
Z
Z
有一对称三相负载分别接成Y接和接，对称电源相同。分别求线电流。
解：前提是电源的相（或线）电压不变
应用：Y降压起动。
A
B
C
Z/3
Z/3
Z/3

## Slide 30
例3.
如图对称三相电路，电源线电压为380V，|Z1|=10，cos1 =0.6(滞后)， Z2= –j50， ZN=1+ j2。
求：线电流、相电流。
+
_
_
_
+
+
N
A
C
B
Z1
Z2
ZN
N'
解：
+
_
Z1

## Slide 31
+
_
Z1
根据对称性，得B、C相的线电流、相电流：
=

## Slide 32
+
_
_
_
+
+
N
A
C
B
Z1
Z2
ZN
N'
+
_
Z1

## Slide 33
例4.
+
+
+
_
_
_
Z1
Z1
Z1
Z2
Z2
Z2
Z4
Z4
Z4
Z3
Z3
Z3
A
B
C

## Slide 34
解题思路：首先进行—Y变换，然后取A相计算电路：
+
_
Z1
Z3
Z2/3
Z4/3

## Slide 35: 6.3 不对称三相电路的概念
电源不对称程度小(由系统保证)。
电路参数(负载)不对称情况很多。
讨论对象：电源对称，负载不对称。
分析方法：
不对称
复杂正弦电路分析方法。
不对称三相电路不能用单相计算电路。

## Slide 36
负载各相电压：
三相负载Za、Zb、 Zc不相同。
以Y-Y为例进行分析
应用节点电压法公式
+
_
+
_
_
+
N
N'
Za
Zb
Zc
A
B
C
负载不对称，各相电压一般不对称

## Slide 37
相量图中，负载中点与电源中点不重合，这个现象称为中点位移。
导致负载相电压不对称（幅值、相角）
在电源对称情况下，可以根据中点位移的情况来判断负载端不对称的程度。当中点位移较大时，会造成负载相电压严重不对称，可能使负载的工作状态不正常。
负载不对称导致相电压不对称，使电压对称的办法：增加中线，强制负载中点与电源中点电位差为零，但电流仍不对称，中线电流不为零。
相量图：
N
N'

## Slide 38
例1. 照明电路:
(1) 正常情况下，三相四线制，中线阻抗约为零。
每相负载的工作情况没有相互联系，相对独立。
A
B
C
380V
220V
N=N'
(2) 假设中线断了(三相三线制)
灯泡未在额定电压下工作，灯光昏暗。
A
C
B
N
N'
A
C
B
N'
190V
190V
380V
A
C
B
N'
N
(a) A相电灯没有接入电路(三相不对称)

## Slide 39
(b) A相短路
380V
A
B
C
N'
N
380V
超过灯泡的额定电压，灯泡可能烧坏。
结论：(a) 照明中线不装保险。(中线一旦断了，负载就可能无法正常工作)。
(b) 要消除或减少中点位移，应适当调整负载，使其接近对称情况。
A
C
B
N'

## Slide 40
例2. 相序仪电路。已知1/(w C)=R，三相电源对称。
求：灯泡承受的电压。
解：
若以接电容一相为A相，则B相电压比C相电压高。B相灯较亮，C相较暗(正序)。据此可测定三相电源的相序。
A
C
B
N'
R
C
R

## Slide 41
例3.
Z
Z
Z
A1
A2
A3
S
如图电路中，电源三相对称。当开关S闭合时，电流表的读数均为5A。
求：开关S断开后各电流表的读数。
解：
开关S打开后，电流表A2中的电流与负载对称时的电流相同。而A1、 A3中的电流相当于负载对称时的相电流。
电流表A2的读数=5A
电流表A1、A3的读数=

## Slide 42: 6.4 三相电路的功率及其测量
1. 三相电路的功率
三相负载吸收的平均功率等于各相负载吸收的平均功率之和
A、B、C为各相电压与电流之间的相位差，即为各相负载的阻抗角。
式中
PA、PB、PC分别为A、B、C三相的平均功率；
电压、电流均为相电压和相电流；

## Slide 43
若三相负载对称，三相负载吸收的平均功率相同
若用线电压UL和线电流IL表示
角仍为相电压与相电流的相位差
因为各种电气设备铭牌上标示的额定电压、额定电流均指线电压和线电流，同时线电压与线电流测量方便，所以这种形式使用更广泛。

## Slide 44
注意：
(1)  为相电压与相电流的相位差角，不是线电压与线电流的相位差。
(2) 对称三相时：
cos A= cos B = cos C = cos
对称三相电路的无功功率：
(3) 负载吸收的有功功率或者电源发出的有功功率。
三相视在功率:

## Slide 45
2. 三相电路的瞬时功率
以对称三相为例。
同理
则三相电路总的瞬时功率为：
各相瞬时功率
总功率瞬时值恒定
习惯上称这一性质为对称三相电路瞬时功率平衡

## Slide 46
单相瞬时功率
三相瞬时功率
pA
w t
O
UIcos
wt
p
O
3UIcos
用图形来表示：

## Slide 47
3. 三相功率的测量(对称，不对称)
(1) 三表法(或一表法)：
若负载对称，则只需一个功率表，读数乘以 3。
*
三
相
负
载
W
W
W
A
B
C
N
*
*
*
*
*
适用在有中性线情况下

## Slide 48
(2) 二表法(三相三线制) ：
这种量测线路的接法是将两个功率表的电流线圈接到任意两相中，而将其电压线圈的公共点接到另一相没有功率表的线上。
若W1的读数为P1 ， W2的读数为P2 ，则 P=P1+P2 即为三相总功率。
三
相
负
载
W1
A
B
C
*
*
*
*
W2

## Slide 49
证明：(设负载为Y接)
证毕
对于接三相三线制，也类似可证。
iA
A
C
B
iB
iC
N
设功率表的读数分别为P1、P2，则根据功率表的工作原理，有
则
Y接三相三线制中，
则
三
相
负
载
W1
A
B
C
*
*
*
*
W2

## Slide 50
1. 二表法可适用于Y接、接的三相三线制中。不能用于三相四线制。
3. 二表中可能有一个表的读数为负。作代数和时，应取负值。
注意：
2. 两个表读数的代数和为三相总功率，每个表的单独读数无意义。
4. 接线时，注意功率表的同名端。

## Slide 51
求：(1) 线电流和电源发出总功率；
(2) 用两表法测电动机负载的功率，画接线图，求两表读数。
解：
例：
Ul =380V，Z1=30+j40，电动机 P=1700W，cosj=0.8(感性)。
(1) 设电源的相电压
D
A
B
C
Z1
电动机

## Slide 52
电动机负载：
总电流：
注：总 = 相电压初相位0°- 电流的初相位

## Slide 53
表W1的读数P1：
D
A
B
C
Z1
电动机
(2) 接线图以及两表的读数（是否=1700w）
W1
*
*
*
*
W2
P1=UACIA2cos 1 = 3803.23cos(– 30+ 36.9 ) =1218.5W
表W2的读数P2：
P2=UBCIB2cos 2= 3803.23cos(－90+ 156.9 ) =481.6W
接线图
已设：
P=P1+P2=1700.1w

## Slide 54: 补充1 三相发电机及三相电
对称三相电源的产生
通常由三相同步发电机产生，三相绕组在空间互差120°，当转子转动时，在三相绕组中产生感应电压，从而形成对称三相电源。
N
S
º
º
I
w
A
Z
B
X
C
Y
三相同步发电机示意图

## Slide 55: 补充2 三相制的优点
三相制相对于单相制在发电、输电、用电方面有很多优点，主要有：
(1) 三相发电机比单相发电机输出功率高。
(3) 性能好：三相电路的瞬时功率是一个常数，对三相电动机来说，意味着产生机接转矩均匀，电机振动小。
(2) 经济：在相同条件下(输电距离，功率，电压和损失)三相供电比单相供电省铜。
(4) 三相制设备(三相异步电动机，三相变压器)简单，易于
制造，工作经济、可靠。
由于上述的优点，三相制得到广泛的应用。

## Slide 56: 补充3 V型接法的电源
V型接法的电源：若将接的三相电源去掉一相，则线电压仍为对称三相电源。
+
–
+
–
A
B
C
A
B
C
+
–
+
–

## Slide 57: 补充4 一般对称三相电路的计算
b
+
+
+
_
_
_
A
C
B
Z
Zl
Zl
Zl
Z
Z
a
c
+
–
A
N
n
a
Z/3
Zl

## Slide 58: 本章结束