## Slide 1: 微机原理习题课
助教：王骏腾

## Slide 2
本次习题课中提到的“课本”，均指机械工业出版社的《Intel微处理器（原书第八版）》中文版，使用其他版本课本的同学需要自己对应。

## Slide 3: 第一章
习题33：Core2处理器可寻址____存储器？
  答案：4GB、64GB、1TB。（课本P18 表1-6）
习题53：作用是什么？
  答案：I/O读控制，低电平有效（两点都要答上，详细可见课本P20）
习题69：是Unicode？
  参考答案：课本P26
  答案不唯一，批改的重点是Unicode的位数和编码规则

## Slide 4: 第一章
  补充题1：什么是芯片组？为什么说选择主板主要是选择芯片组?
  参考答案：通过VLSI技术，将主板上众多的接口电路和支持电路按不同功能分别集成到一块或几块集成芯片之中，这几片VLSI芯片的组合称为“控制芯片组”，简称“芯片组”。主板控制芯片组是控制局部总线，内存和各种扩展卡的，是整块主板的灵魂所在，CPU对其它设备的控制都是通过他们来完成的。
  批改的重点：“集成”、“通过芯片组控制其它设备”
  补充题2：
    小端存储：数据高位存在高地址，低位存在低地址
    数据边界对齐：变量的起始地址必须能被自身数据类型的大小整除，结构体的大小为其最宽基本类型的整数倍

## Slide 5: 第二章
习题13：在实模式下，段寄存器装入如下数值，写出每个段的起始地址与结束地址
  注意：在实模式中，每个段寄存器内容的最右边增加一个0H（即*10H），如此形成了20位存储器地址，实模式下段的长度总是64KB（课本P41）
  起始地址=段寄存器数值*10H
  结束地址=起始地址+FFFFH
  答案: (a) 1000H：10000H-1FFFFH (b) 1234H:12340H-2233FH
  (c) 2300H: 23000H-32FFFH (d)E000H: E0000H-EFFFFH
  (e)AB00H: AB000H-BAFFFH
习题19：若使用BP寻址存储器，则数据包含在堆栈（SS）段内
习题21：Core2在实模式下操作，给出下列寄存器组合所寻址的存储单元地址
  注意：实模式下段的起始地址，寻址单元地址=段起始地址+偏移地址
  (a) 2000H*10H+3000H = 23000H
  (b) 1A00H*10H+2000H = 1C000H
  (C) C000H*10H+A000H = CA000H
  (D) 8000H*10H+9000H=89000H
  (E) 1239H*10H+A900H=1CC90H

## Slide 6: 第二章
习题27：一个Pentium4描述符中包含基地址01000000H和界限0FFFFH,且有G=0，由这个描述符寻址的起始地址和结束地址是什么？
  描述符、基地址、界限、界限粒度等详见课本P45
  答案：
习题37：微处理器工作于保护模式时，将一个新数装入段寄存器时会发生什么？
  保护模式、段寄存器访问权限等详见课本P45-46
  参考答案：
习题43：页目录中每一个项可把多大的线性存储空间转换为物理存储空间？
  页目录、内存分页等详见课本P49
  每个页目录可以访问 = 4MB 物理存储空间

## Slide 7: 第三章
习题7：MOV BL,CX 存在什么错误？
  答案：寄存器长度不匹配，试图 16bit -> 8bit
习题23：MOV [BX],[DI] 存在什么错误？
  答案：MOV指令不可以mem->mem传值
习题27：选择一条需要QWORD PTR的指令？
  关于PTR伪指令，详见课本P64，本题没有唯一答案,合理即可。
习题33：给定DS=1300H,SS=1400H,BP=1500H,SI=0100H,在实模式下，确定每条指令寻址的存储地址？
  注意：BP默认的段寄存器SS，SI默认的段寄存器DS
  (A) SS*10H+BP+200H = 15700H
  (B) SS*10H+BP+SI-200H = 15400H
  (C) DS*10H+SI-0100H = 13000H
习题35：给定EAX=00001000H,EBX=00002000H,DS=0010H,在实模式下，确定每条指令寻址的存储地址？

## Slide 8: 第三章
习题附加1：8086 CPU中，设DS=1000H，ES=2000H，SS=3500H，SI=00A0H，DI＝0024H，BX=0100H，BP=0200H，数据段中变量名为VAL的偏移地址值为0030H，试说明下列源操作数字段的寻址方式是什么？

## Slide 9: 第三章
习题附加2：80386 CPU中，下列指令的源操作数的寻址方式是什么？

## Slide 10: 第四章
习题11：如果一个MOV ESI,[EAX]指令出现在工作于16位指令模式的Core 2微处理器的程序中，它对应的机器语言是什么？
  关于32位寻址机制，详见课本P85
  综上所述，答案应为 67 66 8B 30 H

## Slide 11: 第四章
习题21：说明PUSH BX时会发生什么操作？设SP=0100H,SS=0200H，确切指出BH与BL分别存储在哪个存储单元中。
  关于push指令，详见课本P87-89
习题25：比较MOV DI,NUMB指令和LEA DI,NUMB指令的操作
  答：MOV将变量的值存入DI，LEA取偏移地址存入DI

## Slide 12: 第四章
习题43：写一个短程序，用XLAT指令将BCD码数字0~9转换为ASCII数字30H~39H。ASCII存在数据段的TABLE表中
  关于XLAT指令，详见课本P100
  参考答案：
补充题1：指令AND AX, 7315H AND 0FFH中，两个AND有什么区别？这两个AND操作分别在什么时候执行？

## Slide 13: 第四章
补充题2：设计指令序列，将字符$送入附加段中偏移地址为0100H的连续10个单元中。
  参考答案：

## Slide 14: 第五章
习题5：设计短指令序列，累加AL、BL、CL、DL和AH，结果存入DH
  参考答案：
习题13：若DL=0F3H,BH=72H,列出从DL减去BH内容之后的差，并给出标志寄存器各位的内容

## Slide 15: 第五章
习题19：当两个16位数相乘时，积放在哪两个寄存器中？指出哪个存放高有效位，哪个存放低有效位。
  关于乘法指令，详见课本P122-124
  答案：DX存放积的高有效位，AX存放积的低有效位
习题37：设计一个短指令序列，AX和BX中的8位BCD数加CX和DX的8位BCD数，（AX和CX是最高有效寄存器），结果存入CX和DX中。
  关于BCD数加法，详细可见课本P127
  注意：DAA指令只对AL寄存器的结果进行调整，所以加法每次只能做8位，且需要注意保护AX的原先的值，建议没有弄明白的同学仔细研读课本P127的例5-18
  参考答案：

## Slide 16: 第五章
习题55：设计指令序列，为了检索66H，扫描位于数据段内的300个字节长的存储区LIST
  关于串扫描指令SCAS和 不等于则重复指令REPNE，详见课本P137
  66H为一个字节，故使用SCASB指令
  参考答案：
补充题1：指出下列指令哪些是错误的，错在什么地方？
  （1）ADD AL, AX ；寄存器长度不一
  （2）ADD 8650H, AX；立即数不能作为ADD的目的数
  （3）ADD DS, 0200H；段寄存器不能作为ADD操作数
  （4）ADD [BX], [1200H]；ADD不支持mem->mem的操作
  （5）ADD IP, 0FFH；IP不能作为ADD的操作数
  （6）ADD [BX＋SI＋3],IP；IP不能作为ADD的操作数
  （8）INC [BX];对于间接寻址的INC指令，数据长度必须用BYTE PTR一类的伪指令说明，汇编程序不能确定是对字节、字还是双字加1

## Slide 17: 第五章
补充题2：写一个短指令序列，要求计算BL和CL中的数据的平方和；在计算开始前，将5和6分别装入BL和CL寄存器；结果存放在DL寄存器中。
  有同学使用了IMUL指令的双操作数形式，但是要注意双操作数的IMUL指令为 IMUL r16/r32, r16/r32/m16/m32/I, 不能使用8位寄存器
  参考答案：
补充题3：设计短指令序列，将AL中奇数位的值均为1，偶数位的值均为0，并将AH中的位取反
  请考虑各种位运算指令
  参考答案（不唯一）：

## Slide 18: 第六章
习题11：比较JMP DI与JMP [DI]指令的操作
  答：JMP DI，将DI的内容复制到指令地址寄存器中，由此改变指令执行次序;JMP [DI]则是将DI指向的内存单元中的内容复制到指令地址寄存器中，实现跳转。
  有关无条件转移指令JMP，详见课本P141-145
习题25：解释LOOPE指令如何操作？
  详见课本P148

## Slide 19: 第六章
习题27：设计指令序列，在100H字节的存储块内检索，这个程序必须统计所有高于42H的无符号数的数目和低于42H的无符号数的数目，高于42H的计数值放在数据段存储单元UP，低于42H的放在DOWN
  建议综合使用SCASB指令和LOOP指令
  参考答案：

## Slide 20: 第六章
习题41：写出求EAX、EBX、ECX和EDX之和的过程。若出现进位，将逻辑1放入EDI，若不出现，将0放入EDI，程序执行之后，和要放在EAX中。
  主要考察JNC指令和过程编写.

## Slide 21: 第六章
习题47：IRET指令与RET指令有什么区别
  RET指令详见课本P156，IRET指令详见课本P158-159.
  参考答案：
补充题1 下列程序段执行完成后，程序转移到了哪里？
  程序1：
    运算结果没有溢出，OF=0，跳转L1
  程序2：
    运算结果没有产生最高位借位，CF=0，跳转L3