**Оригинал** | **Перевод**
---|---
**Описание** | **Описание**
23LCV512 / 23LCV1024 Serial SRAM | 23LCV512 / 23LCV1024 Последовательное SRAM
Microchip 23LCV512 and 23LCV1024 are 512Kb and 1Mb Serial SRAM devices accessed via a simple SPI compatible serial bus. |
Микросхемы 23LCV512 и 23LCV1024 от Microchip — это последовательные SRAM-устройства объёмом 512 Кбит и 1 Мбит, доступ к которым осуществляется через простой последовательный интерфейс, совместимый с SPI.
--------------------------------------------------------------------------------------
These Microchip SRAM devices support unlimited reads and writes to the memory array and support data backup via external battery/coin cell connected to VBAT. |
Эти SRAM-устройства Microchip поддерживают неограниченное количество операций чтения и записи в массив памяти, а также резервное копирование данных через внешний аккумулятор/таблеточный элемент, подключенный к выводу VBAT.
----------------------------------------------------------------------------------------
The bus signals required are a clock input plus separate data in and data out lines. |
Для работы шины требуются сигналы тактового входа, а также отдельные линии ввода и вывода данных.
--------------------------------------------
Access to the device is controlled through a Chip Select input. |
Доступ к устройству управляется через вход выбора микросхемы (Chip Select).
---------------------------------------------------------------
Additionally, SDI (Serial Dual Interface) is supported if an application needs faster data rates. |

Кроме того, поддерживается интерфейс SDI (последовательный двухпроводный интерфейс), если приложению требуются более высокие скорости передачи данных.
----------------------------------------------------------------------

**Технические параметры** | **Технические характеристики**
---|---
Address Bus Width | Разрядность шины адреса
24bit | 24 бита
Clock Frequency | Частота тактирования
20MHz | 20 МГц
Low Power | Низкое энергопотребление
Yes | Да
Maximum Operating Supply Voltage | Максимальное рабочее напряжение питания
5.5 V | 5.5 В
Maximum Operating Temperature | Максимальная рабочая температура
+85 °C | +85 °C
Maximum Random Access Time | Максимальное время случайного доступа
5ns | 5 нс
Memory Size | Объём памяти
1Mbit | 1 Мбит
Minimum Operating Supply Voltage | Минимальное рабочее напряжение питания
2.5 V | 2.5 В
Minimum Operating Temperature | Минимальная рабочая температура
-40 °C | -40 °C
Mounting Type | Тип монтажа
Surface Mount | Поверхностный монтаж
Number of Bits per Word | Количество бит на слово
8bit | 8 бит
Number of Words | Количество слов
128k | 128 тыс.
Organisation | Организация памяти
128k x 8 bit | 128 тыс. × 8 бит
Package Type | Тип корпуса
TSSOP | TSSOP
Pin Count | Количество выводов
8 | 8
Timing Type | Тип синхронизации
Synchronous | Синхронный
Width | Ширина
4.5mm | 4.5 мм
Access Time: | Время доступа:
25 ns | 25 нс
Brand: | Производитель:
Microchip Technology | Microchip Technology
Factory Pack Quantity: | Количество в заводской упаковке:
100 | 100
Interface Type: | Тип интерфейса:
SDI, SPI | SDI, SPI
Manufacturer: | Производитель:
Microchip | Microchip
Maximum Clock Frequency: | Максимальная тактовая частота:
20 MHz | 20 МГц
Memory Type: | Тип памяти:
SDR | SDR
Mounting Style: | Стиль монтажа:
SMD/SMT | SMD/SMT
Operating Temperature Range | Рабочий температурный диапазон
-40 C to +85 C | -40 °C до +85 °C
Organization | Организация памяти
128 k x 8 | 128 тыс. × 8
Package / Case | Корпус
TSSOP-8 | TSSOP-8
Packaging | Упаковка
Tube / Bulk | Туба / Оптовая
Product Category | Категория продукта
SRAM | SRAM
Series: | Серия:
23LCV1024 | 23LCV1024
Subcategory | Подкатегория
Memory & Data Storage | Память и хранение данных
Supply Current - Max: | Максимальный ток потребления:
10 mA | 10 мА
Supply Voltage - Max: | Максимальное напряжение питания:
5.5 V | 5.5 В
Supply Voltage - Min: | Минимальное напряжение питания:
2.5 V | 2.5 В
Type: | Тип:
Synchronous | Синхронный
Unit Weight | Вес единицы:
0.005573 oz | 0.005573 унц.
Supply Voltage (Vcc) | Напряжение питания (Vcc)
2.5V~5.5V | 2.5В~5.5В

Примечание: Параметры "Packaging" и "Factory Pack Quantity" могут варьироваться (указаны варианты "Tube" и "Bulk").