## Slide 1
交通调查策划方案
——车陂路与中山大道交叉口道路延误调查
演讲人：邝浩轩

## Slide 2
交通调查策划方案
CONTENTS
背景及目的
01
创新点
02
调查方法
03
04
05
人员站位安排
其他

## Slide 3
01
调查背景及目的
交通调查策划方案

## Slide 4
交通调查策划方案
调查背景：
在道路或路网的总行车延误中，交叉口延误所占比例一般都在80%以上，可见交叉口的延误调查十分重要。而交叉口延误主要受三方面因素影响，分别是道路条件（入口引道车道数，宽度等），交通条件（每个入口引道的高峰小时通量，流向分配，车辆组成等）和交通管制方式（信号管理方式，周期长，绿信比等）。而中山大道-车陂路交叉口四个方向均有引道，且有独特的左转方式。因此我们决定在该交叉口进行延误调查。
调查目的：
分别调查中山大道-车陂路交叉口四个方向来车，分别调查直行与右转的信号灯导致延误的停车率，进而调查中山大道-车陂路交叉口处的控制延误，将两个BRT车陂站和天朗明居站的天桥当作两个断面，再运用牌照法调查中山大道-车陂路交叉口处延误的实际耗时。继而分析该交叉口的交通情况以及对延误水平与耗时作出评估。

## Slide 5
交通调查策划方案
创新点
02
创新点一
广州市中山大道路段BRT由于建设初期规划和路段条件限制，BRT车道没有100%路权，即车辆需要在某些平面交叉口等待红绿灯，其中中山大道和车陂路平交口是个典型案例，且在预调查过程中我们小组发现由于BRT车辆不可越线使用普通车道导致BRT汽车在专用车道排长队现象，这与厦门等城市采用高架式BRT车道的情况有区别，本小组成员对此现象感兴趣，并决定采用点样本法和牌照法两种方法进行调查并对比，研究广州BRT专用车道由于路权问题带来的控制延误。
创新点二
对于东西方向（BRT车站车陂站和天朗明居站）之间直行路段，本小组有条件同时开展点样本法和牌照法调查，可以通过过程、数据、结果等的对比，更深入了解这两种方法的差异，利于以后深入学习和研究，同时通过数据相互验证，保证结果的有效和准确。

## Slide 6
交通调查策划方案
一：点样本法调查信控延误
调查方法
02

## Slide 7
交通调查策划方案
点样本法调查信控延误调查方案
我们确定的时间间隔为15s，计数人员每15s记录在自己路段下车辆的停车数，停驶车辆数，总交通量。计数人员每15s记录在自己路段车道（我们分为右转，直左，brt车辆）下车辆的停车数，停驶车辆数，总交通量。（相关参数：=3.84 d=0.10）

## Slide 8
最小样本量的确定
交通调查策划方案
北进口道
直行总共调查178辆车，停车数为96辆，停车率p为0.54
右转总共调查100辆车，停车数38辆，停车率p为0.38
西进口道（有BRT车道）
直行总共调查171辆车，停车数99辆，停车率0.58
掉头总共调查100辆车，停车数48辆，停车率0.48
BRT总共调查50辆车，停车数30辆，停车率0.60
右转总共调查100辆车，停车数25辆，停车率0.25
东进口道（有BRT车道）
直行总共调查129辆，停车数为89，停车率为0.69
掉头总共调查100辆，停车数为53辆，停车率为0.53
BRT总共调查50辆，停车数为34辆，停车率为0.68
右转总共调查100辆，停车数为53辆，停车率为0.53
南进口道
直行共调查102辆车，停车数为47辆，停车率为0.46
右转总调查100辆，停车数为34辆，停车率为0.34
备注：由于南北掉头车辆少，总共调查8辆（半小时），停车数为7辆，由于影响较小，故不打算展开调查。

## Slide 9
最小样本量的确定
交通调查策划方案
根据最小样本量公式：N=得到
=328辆 =627辆
=279辆 辆 辆=1152辆
=172辆 =341辆 =181辆 =341辆
=451辆 =745辆

## Slide 10
延误计算方法
交通调查策划方案
共计调查四个进口道的直行（包括左转），右转延误信息，东西进口道的掉头延误和BRT公共交通延误。然后通过公式：
总延误=总停车数*观测时间间隔
每一辆停驶车辆的平均延误=
交叉口入口引道上每辆车的平均延误=
停驶车辆百分率=*100%
停驶车辆百分率的估计误差=
得到各个方向的延误信息

## Slide 11
交通调查策划方案
二：用牌照法测量东西方向交叉口实际耗时
调查方法
02

## Slide 12
交通调查策划方案
牌照法测量东西方向交叉口实际耗时调查方案
我们在东西两座天桥分别安排6名同学进行观测，当观测车通过天桥断面时，一名同学记录下车牌号与时间并报出来，另一名同学负责通知对向天桥的同学，当观测车通过对向天桥时，对应同学记下时间与出牌，两时间之差为通过交叉口的实际耗时。我们把耗时以10s为间隔分成几个区间，分别统计各个区间的组中值，观测数，频数，计算平均交叉口实际用时，样本标准差，实际耗时的容许误差，与调查行程车速的组进行合作，获取他们该路段上的最大行程速度，令其约等于自由行驶车速，然后估算行车延误。

## Slide 13
交通调查策划方案
人员分工
04
调查方案一：
第一组（负责东和南进口道）
何国君，董潇儒测右转
江硕，邝浩轩，黄铮，
王鸣一测直行车道
第二组（负责西和北进口道）
翁灿强，吴禹霆，殷俊龙，杜阳四人测直行车道
姚诚智，王文瀚测右转

## Slide 14
交通调查策划方案
人员分工
04
调查方案二：
何国君，董潇儒，江硕，
邝浩轩，黄铮，王鸣一
东进口道天桥
翁灿强，吴禹霆，殷俊龙，杜阳，姚诚智，王文瀚
西进口道天桥

## Slide 15
05
其他
1.调查工具
流量计数器、交通调查app，微软office工具，微信语音通话系统等
2.预期成果
①分别得出交叉口各个进口道的延误情况以及各项指标
②得到车辆通过两座天桥间的实际耗时，行车延误以及相关变量
③作图分析各项参数并得出交叉口交通情况相关结论
交通调查策划方案

## Slide 16
05
其他
注意事项
①调查时注意安全，禁止做出违反交通规则的危险行为。注意人身安全与财产安全。
②调查期间穿好反光衣，佩戴交通调查实习证。
③剔除特殊情况（如违反交通规则）调查出的数据样本。
④调查方案二，当车辆经过天桥下断面调查人员即读出时间以及车牌号，并汇报给对向人员。(过程要迅速，以免错漏数据，或者产生误差。)
⑤由于该交叉口常有大货车与公交车等较高车辆通过，在施行调查的时候应该注意观测位置，若仍然被挡住，则估计公交车或大货车所挡住路段约有2辆小汽车，可根据该较高车辆长度而对上述估计值进行调整。
⑥注意在进行观测的时候不阻碍交通秩序和通道。
交通调查策划方案

## Slide 17
05
其他
开始时间 | 在下列时间内停在引道内的车辆数 |  |  |  | 引道交通量 | 
 | +0s | +15s | +30s | +45s | 停驶车数 | 不停驶车数
小计 |  |  |  |  |  | 
总计 |  |  |  |  |  | 
进口道延误记录表
进口道方向： 车道：
日期： 天气： 观测员：
交通调查策划方案

## Slide 18
05
其他
项目 | 总计调查车辆数 | 总延误 | 每一辆停驶车的平均延误 | 交叉口入口每辆车的平均延误 | 停驶车辆百分率 | 停驶车辆百分率的估计误差
北进口道直行 |  |  |  |  |  | 
南进口道直行 |  |  |  |  |  | 
东进口道直行 |  |  |  |  |  | 
西进口道直行 |  |  |  |  |  | 
北进口道右转 |  |  |  |  |  | 
南进口道右转 |  |  |  |  |  | 
东进口道右转 |  |  |  |  |  | 
西进口道右转 |  |  |  |  |  | 
东进口道掉头 |  |  |  |  |  | 
西进口道掉头 |  |  |  |  |  | 
东进口道BRT |  |  |  |  |  | 
西进口道BRT |  |  |  |  |  | 
信控延误结果汇总比对表
交通调查策划方案

## Slide 19
05
其他
组别 | 组区间（s） | 组中值t（s） | 观测数f （辆） | 频数f（%） | f * t （辆 s） | f * t （辆 s）
合 计 |  |  |  |  |  | 
交叉口（东西天桥间）实际耗时调查结果整理分析表
交通调查策划方案

## Slide 20
交通调查策划方案