## Slide 1
马尔康电网调度自动化系统初步设计
学生：XXX
指导老师：XXX
班级：电力
学号：xxxxx
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

## Slide 2
目录
Content
01
引言
02
马尔康电网调度设计原则、依据、目标
03
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
马尔康主站系统方案
04
马尔康子站系统方案
马尔康通道系统方案
05
最终预算
06

## Slide 3
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
引 言
foreword
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

## Slide 4
电网调度自动化系统
提高供电企业的劳动生产率
提高电网和变电所的安全运行水平
是现代化电网建设的重要组成部分，也是调度管理的发展方向
降低电网的建设和管理成本等都有直接的经济效益和社会效益
引言

## Slide 5
引言
设计原则、依据、目标
子站系统方案
主站系统方案
通道系统方案

## Slide 6
引言
可靠性要求
开放性要求
安全性要求
系统总要求

## Slide 7
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
马尔康电网调度
设计原则、依据、目标
Principle.
According.
Purpose.

## Slide 8
设计原则
满足电网5~10年的发展需要
具备远景年要求的扩充能力
系统间安全隔离
降低工程造价
适应电网的发展需求
满足安全调度、经济运行
最大限度利用电网的电力信息基础设施
充分利用原有系统设备
保证电网的安全、优质、经济运行

## Slide 9
设计依据
《电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护规定》
《国家电力公司系统地区级电网自动化及通信系统建设技术指导意见（试行）》
《电力系统调度自动化系统设计内容深度规定》
《地区级电网调度自动化功能规范》
《地区级电网自动化系统实用化复查暂行办法》
《35 ~ 110kV无人值班变电所设计规程》
01
02
03
04
05
06

## Slide 10
设计目标
达到无人值班
01
实现马尔康电网的1个110kV变电站、10个35kV变电站集成接入
02
具备条件的变电站按照“四遥”（遥控、遥测、遥调、遥信）建设
03
其余变电站原则按照“两遥”（遥信、遥测）进行建设
04
初步建成马尔康电网调度通信数据网
05
系统设计使用年限为8年
06

## Slide 11
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
马尔康主站系统方案
programme

## Slide 12
主站系统硬件构成
县调主站系统由前置通道接入系统、前置数据采集工作站、历史数据服务器、调度工作站、远动维护工作站、网络WEB工作站和各职能科室工作站等构成双重网结构，网络留有接口，可经网桥与企业管理网络相连，共享数据信息资源。并能与地区调度相互转发必要的信息，主站系统还需要配置独立的不间断后备电源系统（UPS电源）。
硬件构成概况

## Slide 13
主站系统硬件主要构成
前置通道柜1面
通道测试柜1面
前置数据采集工作站2台
历史数据服务器2台
调度员工作站2台
远动维护工作站1台
管理层工作站1台
Web工作站1台
网络交换机3台
打印机2台
GPS时钟1台
调度主站设不间断电源系统
仪器仪表

## Slide 14
前置机系统
数据库及数据库管理系统
数据采集处理软件
报警处理
记录打印
计算机数据通信软件
诊断软件
主站系统软件构成

## Slide 15
主站系统网络拓扑图
系统服务器
备用系统服务器
调度工作站1
调度工作站2
总调度站
交换机
打印机
打印机
WEB服务器
供电所长工作站
生产副总工作站
交换机
其他计算机系统
总经理工作站
模拟层
前置机2
前置机1
维护工作站兼网络管理
打印机
100MB网络
GPS
Npart server
Npart server
前置机柜
通道处理及转换
RTU1
RTU2
模拟层
前置机柜通道处理及转换

## Slide 16
调度自动化主站系统功能
数据采集
数据处理
CRT画面显示和操作功能
采集经各变电所端RTU传送的所有测量量和信号量
电压合格率统计
通道运行率统计
线路使用率统计
显示电力系统实时网络图
显示各变电所实时主接线图
显示各变电所实时运行参数
数据存储和事件记录
定时存储运行参数
事件顺序记录
超限量和越限时间记录
操作记录

## Slide 17
调度自动化主站系统功能
报表打印
打印整个电网系统日、月调度运行报表
打印事件顺序记录（SOE）、变位记录、越限记录和操作记录
数据传输
主站可以与1~32个RTU进行双工数据传输
主站向地区调度转发所需要的数据并接受地区调度下发的用电指示等

## Slide 18
调度自动化主站系统功能
遥调有载调压变压器的分接头
可人工设置主站遥控防误闭锁
可通过设备、图、表，录入和调阅各类设备静态数据
事故发生后，推出事故画面，事故断路器突出显示，然后长发音响报警信号，在调度员确认后再关闭报警信号
遥控功能
设备静态数据管理
事故报警功能

## Slide 19
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
马尔康子站系统方案
programme

## Slide 20
操作系统
选用了目前流行的、大有发展前途的 Microsoft Windows2000 作为操作系统平台。Windows2000 的安全性设计符合美国国防部 C2 级标准，具有很好的安全性，在满足实时性要求方面它采用了抢占式优先级、多任务多线程机制。系统软件环境基于 C/S 的分布及通信的应用系统必须有一个良好的系统运行管理环境。
操作系统平台：

## Slide 21
变电所向调度中心传送以下遥测量
110kV输电线路的有功功率、无功功率、电流和有功电度
35kV输电线路的有功功率、无功功率、电流和有功电度
10kV输电线路的有功功率、无功功率、电流和有功电度
主变的有功功率、无功功率和电流、油温、主变档位

## Slide 22
变电所向调度中心传送以下遥信量
变电所事故总信号
变电所的断路器位置信号
反映运行方式的隔离开关位置信号
断路器事故跳闸总信号
低周减载动作信号

## Slide 23
调度中心向变电所传送下列遥控、遥调命令
断路器的分合
有载调压变压器抽头位置的调整
预告信号的复归
距离保护闭锁的复归
信号继电器的复归

## Slide 24
远动子站系统方案
远动装置可配置多种通信规约（如：部颁规约CDT 、IEC60870-5-101、POLLING、IEC 60870-5-104等通信规约）。
远动装置通信规约
远动装置直接采用变电站二次220V直流电源。光通信设备采用DC220V/DC-48V变换电源，或配置UPS电源。
远动子站不间断电源系统

## Slide 25
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
马尔康通道系统方案
programme

## Slide 26
远动通信通道方案
电力系统调度通信网的职责主要是传输和交换调度人员的操作命令，经济调度，处理事故等信息。电网调度和电网的经济安全稳定运行息息相关，不可分割。正因如此，对电力系统调度通信网的要求很高，主要要求通信电路有百分之百的可用性，高可靠性，接续速度快。为了满足这些要求，在设计通信电路时，重要厂站要有两条以上独立通信通道，以保证在任何情况下均有电路可用。

## Slide 27
通信系统特点
光纤通道
音频通道
电力线载波通道
普通微波通道
扩频通信通道

## Slide 28
通信系统特点
光纤
信道容量大
速率高
可同时传输几百甚至上千路信号
可传输实时图象
抗干扰性好
通信质量高
使用持续时间长
成本高
特点
通道

## Slide 29
通信系统特点
终端设备费用低，可维护性较好，租用电信的音频专线具有不受地域限制的
长距离通信需要中继，通信容量小，防雷击性能差等
音频通道
优
缺

## Slide 30
最大优点是不用专门架设通信线路,且投资也不算大
第一是可靠性差
第二是通信容量小
话音通信质量差，
数据传输速率低，
最高只能达到1200bps
电力线载波通道
缺
优
通信系统特点

## Slide 31
通信系统特点
普通微波通道
传输容量大，质量高，配置灵活
微波通信属于一种无线通信方式，远动信号主要利用微波中继设备传送
如有山峰和楼房阻挡就需要加中继或架设铁塔避开。此外，它的设计和建设成本也较高

## Slide 32
通信系统特点
抗干扰能力强，抗多径干扰，抗衰落性能好，保密性强，功率密度谱低（功耗小），架设和移动方便
扩频通信通道

## Slide 33
根据以上的分析，光纤通道技术与音频电缆、载波通信技术以及扩频通信技术相比，有其明显的优越性：通信容量大，通信质量高，防雷击性能好。在地理因素、经济条件等允许的情况下，应优先考虑光纤通信技术。但鉴于资金情况，本次设计优先采用租用的中国电信2M光纤电路。
通信方式选用

## Slide 34
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
最终预算
budget

## Slide 35
调度自动化系统费用概算
马尔康自动化系统建设预期设计建设1个主站、子站11个、通信通道11个（包括县、地调转发通道），工程总投资概算为 130.63 万元人民币
总投资概算
130.63 万元人民币

## Slide 36
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
欢迎指正