## Slide 1
2 .逻辑代数与硬件描述语言基础
2.1 逻辑代数的基本定理和恒等式
2.2 逻辑函数表达式的形式
2.3 逻辑函数的代数化简法
2.4 逻辑函数的卡诺图化简法
2.5 硬件描述语言Verilog HDL基础

## Slide 2
教学基本要求
1、熟悉逻辑代数常用基本定律、恒等式
和规则。
4、熟悉硬件描述语言Verilog HDL
2、掌握逻辑代数的表示方法；
3、掌握逻辑代数的变换和卡诺图化简法；

## Slide 3
2.1.1 逻辑代数的基本定律和恒等式
2.1 逻辑代数的基本定理和规则
2.1.2 逻辑代数的基本规则

## Slide 4
2.1 逻辑代数的基本定理和规则
逻辑代数又称布尔代数。它是分析和设计现代数字逻辑电路不可缺少的数学工具。逻辑代数有一系列的定律、定理和规则，用于对表达式进行处理，以完成对逻辑电路的化简、变换、分析和设计。
逻辑关系指的是事件产生的条件和结果之间的因果关系。在数字电路中往往是将事情的条件作为输入信号，而结果用输出信号表示。条件和结果的两种对立状态分别用逻辑“1” 和“0”表示。

## Slide 5
1、基本公式
交换律：
A + B = B + A
A · B = B · A
结合律：
A + B + C = (A + B) + C
A · B · C = (A · B) · C
分配律：
A + BC = ( A + B )( A + C )
A ( B + C ) = AB + AC
A · 1 = A
A · 0 = 0
A + 0 = A
A + 1 = 1
0、1律：
A · A = 0
A + A = 1
互补律：
2.1.1 逻辑代数的基本定律和恒等式

## Slide 6
重叠律：
A + A = A
A · A = A
吸收律
其它常用恒等式
AB＋
AC＋BC＝AB + AC
AB＋
AC＋BCD＝AB + AC
反演律(摩根定理)：
AB = A + B
A + B = A · B

## Slide 7
2、基本公式的证明
列出等式、右边的函数值的真值表
(真值表证明法)
1
0
0
1 1
1
0
0
1 0
1
1
1
0 1
0
0+0=0
0
1
0 0
A+AB
A· B
A
A B
0+1=1
1+0=1
1+0=1
A+B
例 证明
Notes: 此处说明电压电流等为什麽用相量形式.

## Slide 8
例：试化简下列逻辑函数L=(A + B)(A + B)

## Slide 9
2.1.2 逻辑代数的基本规则
代入规则
： 在包含变量A逻辑等式中，如果用另一个函数式代入式中所有A的位置，则等式仍然成立。这一规则称为代入规则。
例：B (A + C) = BA+BC，
用A + D代替A，得
B [(A +D) +C ] = B(A +D) + BC = BA + BD + BC
代入规则可以扩展所有基本公式或定律的应用范围

## Slide 10
对于任意一个逻辑表达式L，若将其中所有的与（• ）换成或（+），或（+）换成与（•）；原变量换为反变量，反变量换为原变量；将1换成0，0换成1；则得到的结果就是原函数的反函数。
2. 反演规则：
例2.1.1 试求
的非函数
解：按照反演规则，得
Notes: 等效电路由三个基本元件构成

## Slide 11
对于任何逻辑函数式，若将其中的与（• ）换成或（+），或（+）换成与（•）；并将1换成0，0换成1；那么，所得的新的函数式就是L的对偶式，记作 。
例: 逻辑函数 的对偶式为
3. 对偶规则：
当某个逻辑恒等式成立时，则该恒等式两侧的对偶式也相等。
这就是对偶规则。利用对偶规则，可从已知公式中得到更多的
运算公式，例如，吸收律

## Slide 12
吸收法：
A + AB = A
消去法：
配项法：
A+AB=A+B

## Slide 13
例1：已知逻辑函数表达式为
，
要求：（1）最简的与-或逻辑函数表达式，并画出相应的逻辑图；
（2）仅用与非门画出最简表达式的逻辑图。
解：
)
)

## Slide 14
例2：利用公式
例3：利用公式

## Slide 15
1.用公式法证明下列关系成立
(4)如果X1+X2 =1，则有
课堂练习