## Slide 1
2.2 逻辑函数表达式的形式
2.2.2 最小项与最小项表达式
2.2.1 逻辑函数表达式的形式
2.2.3 最大项与最大项表达式

## Slide 2
1、与-或表达式
2.2.1 逻辑函数表达式的基本形式
若干与项进行或逻辑运算构成的表达式。由与运算符和或运算符连接起来。
2、或-与表达式
若干或项进行与逻辑运算构成的表达式。由或运算符和与运算符连接起来。
通常表达式为混合形式
经过变换可转换为上述两种基本形式
逻辑函数有不同形式，如与-或表达式、与非-与非表达式、或-与表达式、或非-或非表达式以及与-或-非表达式等。

## Slide 3
“或-与”表达式
“与非-与非”表达式
“与-或-非”表达式
“或非－或非” 表达式
“与-或” 表达式

## Slide 4
n个变量X1, X2, …, Xn的最小项是n个因子的乘积，乘积中包含了全部n个变量，每个变量都以它的原变量或非变量的形式在乘积项中出现，且仅出现一次。一般n个变量的最小项应有2n个。
例如，A、B、C三个逻辑变量的最小项有（23＝）8个，即
、
、
、
、
、
、
、
1. 最小项的定义
2.2 .2 最小项与最小项表达式

## Slide 5
①是乘积项；
②包含了全部n个变量；
③每个变量只出现一次
④出现的可以是原变量，也可以是反变量
n个变量X1, X2, …, Xn的最小项是n个因子的乘积，每个变量都以它的原变量或非变量的形式在乘积项中出现，且仅出现一次。
、
、A(B+C)等则不是最小项。
难点

## Slide 6
全体最小项之和为1。
对于任意一个最小项，只有一组变量取值使得它的值为1；
任意两个最小项的乘积为0；
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
三个变量的所有最小项的真值表
2、最小项的性质

## Slide 7
3、最小项的编号
m0
m1
m2
m3
m4
m5
m6
m7
最小项的表示：通常用mi表示最小项，m 表示最小项,下标i为最小项编号。
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
i: 最小项中原变量用1表示，反变量用0表示，所对应的十进制数即为最小项的编号。
使最小项为1的一组二进制数所对应的十进制数即为最小项的编号值。

## Slide 8
4. 最小项表达式
为“与或”逻辑表达式；
在“与或”式中的每个乘积项都是最小项。
例1 将
化成最小项表达式
= m7＋m6＋m3＋m5
由若干最小项相或构成的表达式，也称为“标准与-或式”。

## Slide 9
n个变量X1, X2, …, Xn的最大项是n个因子或项，每个变量
都以它的原变量或非变量的形式在或项中出现，且仅出
现一次。一般n个变量的最大项应有2n个。
1. 最大项的定义和性质
2.2.2 最大项与最大项表达式
例如，A、B、C三个逻辑变量的最大项有（23＝）8个，即

## Slide 10
①是或项；
②包含了全部n个变量；
③每个变量只出现一次
④出现的可以是原变量，也可以是反变量
n个变量X1, X2, …, Xn的最大项是n个因子的或项，每个变量都以它的原变量或非变量的形式在乘积项中出现，且仅出现一次。

## Slide 11
最大项的表示：通常用Mi表示最大项，M 表示最大项,下标i为最大项号。
全体最大项之积为0。
对于任意一个最大项，只有一组变量取值使得它的值为0；
任意两个最大项的之和为1；
最大项的性质：
最小项和最大项的关系
两者之间为互补关系： mi = Mi ，或者Mi = mi
i: 最大项中原变量用0表示，反变量用1表示，所对应的十进制数即为最大项的编号。
2、最大项的性质及编号

## Slide 12
例: 逻辑电路的真值表如右，写出最小项和最大项表达式。
最小项表达式：
将L＝1的各个最小项相加
A B C |  |  | L
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 m3
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 m5
1 | 1 | 0 | 1 m6
1 | 1 | 1 | 0
最大项表达式：
最小项之和；最大项之积
将L＝0的各个最大项相乘