## Slide 1
1、逻辑抽象：根据实际逻辑问题的因果关系确定输入、输出变量，并定义逻辑状态的含义；
2、根据逻辑描述列出真值表；
3、由真值表写出逻辑表达式;
4、简化和变换逻辑表达式，画出逻辑图。
二、组合逻辑电路的设计步骤
一、组合逻辑电路的设计：根据实际逻辑问题，求出所要求逻辑
功能的最简单逻辑电路。
4.2 组合逻辑电路的设计
4.2.1 组合逻辑电路的设计过程

## Slide 2
例1 某火车站有特快、直快和慢车三种类型的客运列车进出，试设计一个指示列车等待进站的逻辑电路，当有两种或以上的列车等待进站时，要求发出信号，提示工作人员安排进站事宜。
解：（1） 逻辑抽象。
输入信号: A、B、C分别表示特快、直快和慢车，且有进站请求时为1，没有请求时为0。
输出信号: L表示进站状况，有两种以上的车进站为1，否则为0。
Notes: 等效电路由三个基本元件构成

## Slide 3
（2）根据题意列出真值表
(3) 写出输出逻辑表达式,并化简。
输 入 |  |  | 输 出
A | B | C | L
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
L= AB+AC+BC

## Slide 4
(4) 根据输出逻辑表达式画出逻辑图。
表达式为最简与或式，用与门和或门实现两级“与-或”结构的最简电路如图。

## Slide 5
例2 试设计一个码转换电路，将4位格雷码转换为自然二进
制码。可以采用任何逻辑门电路来实现。
解：(1) 明确逻辑功能，列出真值表。
设输入变量为G3、G2、G1、G0为格雷码，
当输入格雷码按照从0到15递增排序时，
可列出逻辑电路真值表
输出变量为B3、B2、B1、B0 为自然二进制码。

## Slide 6
0 1 1 1
0 1 0 0
0 1 1 0
0 1 0 1
0 1 0 1
0 1 1 1
0 1 0 0
0 1 1 0
0 0 1 1
0 0 1 0
0 0 1 0
0 0 1 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
B3 B2 B1 B0
G3 G2 G1 G0
输 出
输 入
1 1 1 1
1 0 0 0
1 1 1 0
1 0 0 1
1 1 0 1
1 0 1 1
1 1 0 0
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 1 0
1 0 1 0
1 1 1 1
1 0 0 1
1 1 0 1
1 0 0 0
1 1 0 0
B3 B2 B1 B0
G3 G2 G1 G0
输 出
输 入
逻辑电路真值表

## Slide 7
(2) 画出各输出函数的卡诺图，并化简和变换。
3
3
G
B
=
=
2
B
+
2
G
3
G
2
G
3
G

## Slide 8
+
2
G
3
G
1
B
=
1
G
+
2
G
3
G
1
G
2
G
3
G
1
G
+
2
G
3
G
1
G
=(
2
G
3
G
)
+
2
G
3
G
1
G
+
2
G
3
G
)
+
2
G
3
G
1
G
=
Å
3
G
2
G
Å
1
G
0
B
=
Å
3
G
2
G
Å
1
G
Å
0
G

## Slide 9
(3) 根据逻辑表达式，画出逻辑图
用异或门代替与门和或门能使逻辑电路比较简单。考虑相同乘积项 可以减少门电路数目，降低实现电路的成本。
Notes: 放大电路存在电抗元件，如电容、电感。因此输入信号的频率不同，电路的输出响应也不同。

## Slide 10
例3：用与非门设计一个举重裁判表决电路。设举重比赛有3个裁判，一个主裁判和两个副裁判。杠铃完全举上的裁决由每一个裁判按一下自己面前的按钮来确定。只有当两个或两个以上裁判判明成功，并且其中有一个为主裁判时，表明成功的灯才亮。
解：设主裁判为变量A，副裁判分别为B和C；表示成功与否的灯为F，成功F=1,根据逻辑要求列出真值表。

## Slide 12: 设计实例4
某工厂有A、B、C、D四台设备，每台设备用电均为10KW，它们有F和G两台发电机组供电。F发电机组的功率为10KW，G发电机组的功率为20KW；四台设备不可能同时工作，但同时至少有一台工作。设计供电控制电路，既能保证设备正常工作，又节约用电。
解：输入变量：A、B、C、D，1表示设备工作
输出变量：F、G，1表示发电机组工作

## Slide 13: 设计实例4真值表
表达式：
输入
输出

## Slide 14: 设计实例4化简
F
G

## Slide 15: 设计实例4逻辑图
A
B
C
D
F
G
返回

## Slide 16: 设计实例5
设计一个输血-受血判别电路，当输血者和受血者的血型符合下列规则时，配型成功，受血者可接受输血者提供的血液。（1）A型血可以输给A型或AB型血的人；（2）B型血可以输给B或AB型血的人； （3）AB型血只能输给AB型血的人； （4）O型血可以输给A、B、AB或O型血的人。
解：配型是否成功用Y表示，1—成功
输血者的血型用X1、X2表示；
受血者的血型用X3、X4表示；
四种血型的编码如表：

## Slide 17: 设计实例5真值表、表达式
表达式：
真值表：
输
入
输出

## Slide 18: 设计实例5化简
X1X2
X3X4

## Slide 19: 设计实例5逻辑图
X1
X2
X3
X4
Y
返回

## Slide 20
1、单输出电路
相同输入端的与非门比与门或者或门所用晶体管少，速度快。图(b)电路最优
用指定芯片中特定资源实现逻辑函数，使电路的成本低并且工作速度快。因此需要对逻辑表达式进行变换，以减少芯片资源的数目和连线。
4.2.2 组合逻辑电路的优化实现

## Slide 21
2、多输出电路
(a)如果分别实现两个逻辑函数，需要6个与门和两个或门。(b)如果考虑相同乘积项，需要4个与门两个或门，如图。
输出多个逻辑函数时需要考虑共享相同乘积项，减少逻辑门数目。

## Slide 22
3、多级逻辑电路
用与门、或门实现时，限定逻辑门的扇入数为3，需要变换成：
当限定逻辑门输入端数目，则需要进行逻辑变换。
（1）提取公因子
图(a)电路为2级，图(b)为3级，但电路连线减少了。图(a)16根连线，图(b)13根。

## Slide 23
用与门、或门实现时，限定逻辑门的扇入数为3，需要变换成：
（2）函数分解
图(a)电路为2级，图(b)为5级。
上述变换方法只适合手工化简，当变量数很多时，优化策略写入程序由计算机完成。