## Slide 1
5.6.1 时序电路建模基础
5.6.2 锁存器和触发器的Verilog建模
5.6 用Verilog HDL描述锁存器和触发器

## Slide 2
Verilog行为级描述用关键词initial或always，但initial是面向仿真，不能用于逻辑综合，本书不介绍。always是无限循环语句，其用法为：
5.6.1 时序电路建模基础
always＠(事件控制表达式（或敏感事件表)）
begin
块内局部变量的定义；
过程赋值语句；
end

## Slide 3
敏感事件分为电平敏感事件和边沿触发事件:
边沿敏感事件（如触发器） :
always＠(posedge CP or negedge CR）
CP的上升沿或CR的下降沿来到，后面的过程语句就会执行。
电平敏感事件（如锁存器）:
always＠(sel or a or b）
sel、a、b中任意一个电平发生变化，后面的过程赋值语句将执行一次。

## Slide 4
过程赋值语句有阻塞型和非阻塞型:
非阻塞型用“<=”表示，语句块内部的语句并行执行。
begin
B<=A;
C<=B+1;
end
阻塞型用“＝”表示，多条语句顺序执行。
begin
B=A;
C=B+1;
end
若初始时A=1,B=3，则运行左边语句后，B=?,C=?

## Slide 5
5.6.2 锁存器和触发器的Verilog建模实例
module D_latch (Q, D, E); //D锁存器的描述
output Q;
input D, E;
reg Q;
always @(E or D)
if (E) Q <= D; //Same as: if (E== 1)
endmodule
module DFF (Q, D, CP); //D触发器的描述
output Q;
input D, CP;
reg Q;
always @(posedge CP)
Q <= D;
endmodule
Notes: 图中看出，谐波次数越高，幅值分量越小，对原波形的贡献越小，所以在一定条件下可忽略高次谐波。