## Slide 1
7.2 随机存取存储器（RAM）
7.2.1 静态随机存取存储器(SRAM)
7.2.2 同步静态随机存取存储器（SSRAM）
7.2.5 RAM应用举例
7.2.3 动态随机存取存储器(DRAM)
7.2.4 存储器容量的扩展

## Slide 2
7.2 随机存取存储器（RAM）
7.2.1 静态随机存取存储器(SRAM)
1. SRAM 的基本结构及输出
CE
OE
WE
=1XX
高阻
CE
OE
WE
=00X
输入
CE
OE
WE
=010
输出
CE
OE
WE
=011
高阻
Notes: 放大电路存在电抗元件，如电容、电感。因此输入信号的频率不同，电路的输出响应也不同。

## Slide 3
SRAM 的工作模式
工作模式
CE
WE
OE
I
/
O
0
~
I
/
O
m
-
1
保持
(微功耗)
1
X
X
高阻
读
0
1
0
数据输出
写
0
0
X
数据输入
输出无效
0
1
1
高阻

## Slide 4
2. SRAM存储单元
静态SRAM(Static RAM)
双稳态存储单元电路
列存储单元公用的门
控制管，与读写控制电路相接
Yi ＝1时导通
本单元门控制管:控制触发器与位线的接通。Xi =1时导通
来自列地址译码器的输出
来自行地址译码器的输出

## Slide 5
2. SRAM存储单元
静态SRAM(Static RAM)
T5、T6导通
T7 、T8均导通
Xi =1
Yj =1
触发器的输出与数据线接通，该单元通过数据线读取数据。
触发器与位线接通

## Slide 6
（a）地址控制的读操作
（b）片选控制的读操作
3. SRAM的读写操作及定时图
读操作定时图

## Slide 7
写操作定时图

## Slide 8
7.2.2 同步静态随机存取存储器（SSRAM）
SSRAM是一种高速RAM。与SRAM不同, SSRAM的读写操作是在时钟脉冲节拍控制下完成的。

## Slide 9
寄存地址线上的地址
寄存要写入的数据
ADV=0:普通模式读写
ADV=1:丛发模式读写
=0:写操作
=1:读操作
寄存各种使能控制信号，生成最终的内部读写控制信号；
2位二进制计数器, 处理A1A0

## Slide 10
ADV=0:普通模式读写
=0:写操作
WE
=1:读操作
WE
普通模式读写:地址直接送到地址译码器，不受丛发控制逻辑电路影响，按外部给定地址进行读(写)操作。
ADV=1:丛发模式读写
丛发模式读写：地址寄存器不接受外部新地址，在其原有的地址上，由丛发计数器加1产生新地址。因此，可产生4个不同的地址。若超过4个CP后，ADV仍为1，则丛发计数器循环计数。地址总线让出。

## Slide 11
在由SSRAM构成的计算机系统中，由于在时钟有效沿到来时，地址、数据、控制等信号被锁存到SSRAM内部的寄存器中，因此读写过程的延时等待均在时钟作用下，由SSRAM内部控制完成。此时，系统中的微处理器在读写SSRAM的同时，可以处理其他任务，从而提高了整个系统的工作速度。
SSRAM的特点：

## Slide 12
1、DRAM存储单元
T
存储单元
写操作:X=1 =0
T导通，电容器C与位线B连通
输入缓冲器被选通，数据DI经缓冲器和位线写入存储单元
如果DI为1，则向电容器充电，C存1;反之电容器放电,C存0 。
-
刷新R
行选线X
读/写
输出缓冲器/灵敏放大器
刷新缓冲器
输入缓冲器
位
线
B
7.2.3 动态随机存取存储器(DRAM)

## Slide 13
读操作:X=1 =1
T导通，电容器C与位线B连通
输出缓冲器/灵敏放大器被选通，C中存储的数据通过位线和缓冲器输出
T
/
刷新R
行选线X
输出缓冲器/灵敏放大器
刷新缓冲器
输入缓冲器
位
线
B
每次读出后，必须及时对读出单元刷新，即此时刷新控制R也为高电平，则读出的数据又经刷新缓冲器和位线对电容器C进行刷新。

## Slide 14
7.2.4 存储器容量的扩展
位扩展可以利用芯片的并联方式实现。
···
CE
┇
A11
A0
···
WE
D0 D1 D2 D3
WE
CE
A0
A11
4K×4位
I/O0 I/O1 I/O2 I/O3
D12 D13 D14 D15
CE
A0
A11
4K×4位
I/O0 I/O1 I/O2 I/O3
WE
1. 字长（位数）的扩展---用4KX4位的芯片组成4KX16位的存储系统。

## Slide 15
7.2.4 RAM存储容量的扩展
2. 字数的扩展—用8K8位的芯片组成32K  8位的存储系统。
RAM1
D0
D7
A0
A12
CE1
芯片数=4
RAM1
D0
D7
A0
A12
CE1
RAM1
D0
D7
A0
A12
CE1
RAM1
D0
D7
A0
A12
CE1
系统地址线数=15
系统:A0 ~ A14
A13 ~ A14?
2000H
2001H
2002H
┇
3FFFH
4000H
400H
4002H
┇
5FFFH
6000H
6001H
6002H
┇
7FFFH
0000H
0001H
0002H
┇
1FFFH
芯片:A0 ~ A12

## Slide 16
32K×8位存储器系统的地址分配表
各RAM芯片
译码器有效输出端
扩展的地址输入端
A14 A13
8K×8位RAM芯片地址输入端
A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
对应的十六进制地址码
Ⅰ
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
┇
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0000H
0001H
0002H
┇
1FFFH
Ⅱ
0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
┇
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2000H
2001H
2002H
┇
3FFFH
Ⅲ
1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
┇
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4000H
400H
4002H
┇
5FFFH
Ⅳ
Y0
Y1
Y2
Y3
1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
┇
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6000H
6001H
6002H
┇
7FFFH

## Slide 17
字数的扩展可以利用外加译码器控制存储器芯片的片选输入端来实现。

## Slide 18
3.同时实现字数、位数的扩展
使用2564位芯片组成5128位存储器，问需要多少芯片? 电路应如何连接？
A
7
~
A
0
CS
W
R/
D
3
~
D
0
8
4
D0~ D3
位扩展组成256x8
字扩展组成512x8
A
7
~
A
0
CS
W
R/
D
4
~
D
0
8
4
A
7
~
A
0
CS
W
R/
D
4
~
D
0
8
4
D0~ D3
A
7
~
A
0
CS
W
R/
D
4
~
D
0
8
4
D4~ D7
A7~ A0
D4~ D7
A8
A8

## Slide 19
7.2.5 RAM应用举例—LED点阵显示屏
计数器控制译码器32个输出依次为低电平
显示屏
逐列扫描
存储显示的数据，需要发光存1，否则存0。
通过该缓冲器输入RAM新的数据
正常时，由计数器产生RAM地址，更新RAM数据时，选择外部地址。