## Slide 1: 作业
1、用小狗运送3盘磁带，每盘容量7GB，小狗以每小时18km速度向你跑来。问在什么距离内，小狗的数据传输率比155Mb/s的ATM线路高（G=10^9，M=10^6）。
2、一个系统的协议结构有N层。应用程序产生M字节长的报文。网络软件在每层都加上H字节长的报头。请问网络带宽中有多大比率用于报头信息的传输？(写出公式）
3、设需在两台计算机间经两个中间节点传送100M字节的文件，假定：
a．计算机与中间节点的通信线路以及中间节点间通信线路的通信速率皆为8kbps;
b．外界电磁干扰对数据传输的影响可以忽略不计。
c．中间节点存储转发时间可以忽略不计
试计算采用甲、乙两种方案传送此文件各自所需时间，并对计算结果进行解释。其中：
方案甲：将整个文件逐级存储转发（不计message header 的overhead）。 方案乙：将文件分为1000字节的帧，再进行存储转发。假定额外的帧头和帧尾开销一共为10字节。
4. 举出OSI参考模型和TCP/IP协议族的两个相同的方面和两个不同的方面。
【交A4纸，直接写题号+答案，多页订一起，写明：学号+姓名】

## Slide 2: 作业（不交）
1. 通过Modem在电话线(带宽3.1kHz)上传送19.2Kbps的数字信号，问信号噪声比为多少才可能？
2. 电视频道的带宽是6MHz，如果采用四级数字信号，假设是无噪声信道，最大数据传输率为多少？

## Slide 3: 习 题 （作业交1、2、3、6-9）
1、某一个数据通信系统采用CRC校验方式，生成多项式G(x)的二进制比特序列为1101，目的地接受到的二进制比特序列为110111001(含校验码)，请问传输过程中是否出现差错？为什么？
2、一个帧由100个8比特字符组成，使用下列方案在一条数据链路上传输，需要多少附加的比特？
(a)字符同步：每个字符使用一个起始位和两个停止位，每个报文使用一个帧起始字符和一个帧结束字符；
(b) 帧同步：每个帧使用两个同步字符(一个帧起始字符和一个帧结束字符)。
3、在一个1Mb/s的卫星信道上发送1000比特长的帧。确认总是捎带在数据帧中。帧头很短，使用3位的序列号。对以下协议而言，可以取得的最大信道利用率是多少？ (a)停等协议；(b)回退N滑动窗口协议；(c)选择重传滑动窗口协议。(卫星信道端到端的传输延迟是270ms)

## Slide 4
4、要发送的数据为1101011011，采用CRC的生成多项式是G(X)=X4+X+1，试求CRC编码后的传输码，数据在传输过程中最后一个1变成了0，试问接收端是如何发现的？
5、信道速率为4kb/s，采用停等协议，传播时延tp=20ms。确认帧长度和处理时间均可忽略。求使信道利用率达到至少50%的帧长度。
6、分析停止等待协议中的确认帧是否需要序号，说明理由。
7、举例说明：当用n个比特进行编号时，若接收窗口大小为1，则只有在发送窗口的大小 WT2n1 时，连续ARQ协议才能正确运行。
8、在选择重传ARQ协议中，设编号用3比特，发送窗口WT=5，接收窗口WR=4。举出使协议不能正确工作的一种情况。
9、在连续ARQ协议中，设编号用3比特，发送窗口WT=8。试找出使协议不能正确工作的一种情况。

## Slide 5
习 题
1、数据率为10 Mb/s的以太网码元传输速率是多少波特？（提示：采用曼彻斯特编码）
2、以太网上只有两个站，它们同时发送数据，产生了冲突。于是按二进制指数类型退避算法进行重传。重传次数记为i，i = 1, 2, 3, …。试计算第1次重传失败的概率、第2次重传失败的概率、第3次重传失败的概率，以及一个站成功发送数据之前的平均重传次数 I。
3、假定1 km长的CSMA/CD网络数据率为1 Gb/s。设信号在网络上的传播速率为200000 km/s。求能够使用此协议的最短帧长。
4、10Base5系统最大配置图（参看课件PPT）中，为什么最小帧长为512bit ?
作业交：1、2、8、9

## Slide 6
5、一座7层办公楼的每层都有15个相互领接的办公室，在各办公室的前墙上均有一终端插座，这些终端插座在垂直的平面上形成一个矩形格栅，插座间垂直和水平间隔都是4米。假定在任一对插座之间(垂直方向、水平方向或对角线)都可以连一条直的电缆，那么采用：
a、中央有一个路由器的星型配置；b、一个802.3LAN；c、环网
连接所有的插座各需多少米电缆？ 4-03
6、有3个以太网段，经两个透明桥接器（STP默认打开）连接成一个线型网络。有一天新来的管理员注意到网络的两个端头没有连接，随即订购了一个新的透明桥接器，把两个敞开的头都连到桥上，形成了一个闭和环。这样做之后会发生什么现象？
7、设想有2个LAN网桥，都连着一对802.3网络，第一个网桥每秒收到1000个要转发的512字节的帧，第2个网桥每秒收到200个要转发的2560字节的帧，哪个网桥需要更快的CPU？

## Slide 7
8、假若10M bps以太网采用如图所示的方式联网，通过4个中继器连接5个网段。假设电信号在电缆上的传播速度为21万公里/秒，设转发器的时延为tR =2μS。每个同轴电缆网段的长度均为500米，连接同轴电缆与主机或转发器的收发器电缆的长度均为50米。请计算A与B之间通信时的：
（1）碰撞窗口大小 ；
（2）要求的最小帧长；
收发器电缆
50米
同轴电缆
500米
同轴电缆
500米
同轴电缆
500米
同轴电缆
500米
同轴电缆
500米
转发器
A
B
图假设的10Mpbs粗同轴以太网

## Slide 8
9、有五个站分别连接在三个局域网上，且用两个透明网桥连接起来，如下图所示。每一个网桥的两个端口号都标明在图上。在一开始，两个网桥中的转发表都是空的。以后有以下各站向其他的站发送了数据帧，即H1发送给H5，H3发送给H2，H4发送给H3，H2发送给H1。试将有关数据填写在下表中。（4-23）
发送的帧 | 网桥1的转发表（B1） |  | 网桥2的转发表（B2） |  | 网桥1的处理 （转发？丢弃？登记？） | 网桥2的处理 （转发？丢弃？登记？）
 | 站地址 | 端口 | 站地址 | 端口 |  | 
H1H5 |  |  |  |  |  | 
H3H2 |  |  |  |  |  | 
H4H3 |  |  |  |  |  | 
H2H1 |  |  |  |  |  | 

## Slide 9
习 题
1. 有没有虚电路服务需要以非顺序方式投递分组的情况？请解释。
2. 网络拓扑如所示。现使用距离向量算法。假定在某一个时刻到达结点C的向量如下(为书写方便，此处使用行向量，结点顺序是A, B, C, D, E, F)：
从B: (5, 0, 8, 12, 6, 2)；从D: (16, 12, 6, 0, 9, 10)；从E: (7, 6, 3, 9, 0, 4)
而C测量出到B，D和E的时延分别为6, 3和5。试计算结点C新的路由表，和给出C到各结点的下一站路由。
第4题
第2题
作业交： 2、3、4

## Slide 10
3. 一个广域网有50个结点，每个结点和其他3个结点相连。若采用距离向量算法，每秒钟交换路由信息2次，而结点间的时延用8 bit编码。试问：为了实现分布式路由算法，每条链路(全双工)至少需要多少带宽？
4、图中每个圆圈代表一个网络结点，每一条线代表一条通信线路，线上的标注表示两个相邻结点之间的权植。
请根据Dijkstra最短通路算法找出A到其它每个结点的最短距离和下一站路由表。在答案中只要求：
(1) 依次列出每一步的工作结点；
(2) 给出从A到其它每个结点的最短距离和下一站路由表。
5、数据报网络把每个分组都作为独立的单元进行路由选择，虚电路网络则不必这样做，每个数据分组都遵循一个事先确定好的路由。这个事实意味着虚电路网络不需要从任意源到任意目的地分组进行路由选择的能力吗？

## Slide 11
6、假定所有的包交换机和主机都正常工作，所有软件的运行也都没有错误，那么是否还有可能(尽管可能性很小)会把分组投递到错误的目的地？
7、一个数据报子网允许包交换机在需要的时候丢弃分组，包交换机丢弃一个分组的概率是P。现在考虑这样一种情况，一个源主机连接到源包交换机，后者又连接到目的地包交换机，然后再连接到目的地主机。如果任一包交换机丢弃一个分组，源主机最终会发生超时事件，并重发分组。如果主机-包交换机和包交换机-包交换机线路都算作跳段，并且不考虑除包交换机以外其它分组的可能性，请问：
(1) 每次发送一个分组行走的平均跳段数是多少？
(2) 一个分组平均进行多少次发送？
(3) 每个接收到的分组平均走了多少个跳段？

## Slide 12
习 题
1．试把以十六进制表示成C22Fl582的IP地址转化成点分十进制表示。
2．在因特网上的一个B类网络具有子网掩码255.255.240.0。问每个子网中的最大主机数目是多少?
3.有人说，”ARP向网络层提供服务，因此它是数据链路层的一部分。”你认为他的这种说法对吗？
4．给出一种在目的地重组IP数据报片段的方法。
5．大多数IP数据报重组算法都有一个计数器，以避免一个丢失的片段将一个重组缓冲区长期挂起。假定一个数据报被分割成4个片段。开头3个片段到达了，但最后一个被耽搁，最终计数器超时，在接收方存储器中的3个片段被丢弃。过了一段时间，最后一个片段终于到达。那么应该如何处置这个片段？
6. 某单位申请到了一个B类IP地址，其网络标识为130.53，现进行子网划分，若选用的子网掩码为255.255.224.0，请问：（1）可划分为多少个子网？（2）每个子网中的主机数最多为多少台？（3）请列出每个子网IP地址范围。
作业交1、6。

## Slide 13
习 题
1、熟记TCP首部字段。
2、说明Socket的结构，及如何保证其唯一性。
3、说明TCP连接建立与释放过程。
4、在主机1上的一个进程被分配端口P，在主机2上的一个进程被分配端口Q。试问，在这两个端口之间是否可以同时有两条或多条TCP连接？
5、一个TCP报文段的最大载荷是65515字节，为什么要选择这样一个数字呢？
6、TCP实体在1Gb/s通道上用65535字节的发送窗口，单程延迟时间等于10ms。问可取得的最大吞吐率是多少？线路效率是多少？
7、为何要使用UDP？让用户直接发送原始IP分组不就足够了吗？
8、在一个网络中，最大TPDU尺寸为128字节，最大的TPDU存活时间为30秒，使用8位序列号，问每条连接的最大数据速率是多少？
交作业：3、6

## Slide 14
9、当老的分组仍然存在时，为了避免出现顺序号循环重复问题，可以使用64位顺序号。光纤在理论上可以用75Tb/s(1012)的速率工作，试问，需要什么样的最长的分组生命周期才能确保未来的75Tb/s网络在使用64位顺序号时不出现顺序号循环重复的问题？假定像TCP那样，每个字节都有自己的序号。
10、对于以1Gb/s速率运行的网络，是延迟(而不是带宽)成为约束因素。现在设有一个城域网(MAN)，其源端机和目的端机相隔20km。问数据传输速率为多大时，由于光速导致的往返路程延迟等于IK字节分组的发送延迟？
11、一个TCP连接使用256kb/s链路，其端到端延时为128ms。经测试发现吞吐量只有128kb/s。试问窗口是多少？忽略PDU封装的协议开销及接收方应答分组的发送时间(应答分组长度很小)。